## Slide 1
北师大版（新教材）物理9年级全一册精做课件
15.1电磁波
第十五章 电磁波与通信技术
授课教师： Home .
班 级： 九年级（---）班 .
时 间： .

## Slide 2
隐形飞机
隐形飞机是一种先进的军用飞机，可以防止被雷达发现，隐形飞机用的主要是吸收电磁波材料，它能减少飞机对电磁波反射，使雷达很难发现它。

## Slide 3
观察与思考
为什么可以利用遥控器选择电视节目？又是谁将播音员的话语、动听的音乐送进我们的收音机的？
你们知道在这些现象中，人们是通过什么来传递信号的吗？

## Slide 4
收音机、导线、电池、钢锉
演示实验
探测电磁波的产生
实验器材
电磁波的产生与描述

## Slide 5
电磁波是怎样产生的
变化的电流能在周围的空间中产生电磁波。
现 象
结 论
收音机：发出“咔咔”声

## Slide 6
电台采用专门的电子器件和电路，产生大小和方向周期性变化的电流，这种电流称为振荡电流。
振荡电流变化的快慢用频率表示，频率的国际单位是赫兹(Hz)，表示电磁波的频率一般要用较大的单位，如千赫(kHz)、兆赫(MHz)、吉赫(GHz)。
1 kHz=103 Hz
1 MHz=106 Hz
1 GHz=109 Hz
电磁波的频率

## Slide 7
与水波、声波相似，电磁波也有波长。
波长
波长
波峰
波谷
λ
λ
电磁波的波长
波长：波振动一次传播的距离（相邻两个波峰或波谷之间的距离）用字母λ表示。单位：m。

## Slide 8
电磁波的范围很广，γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波都是电磁波。它们的本质都是电磁波，只是它们的波长和频率范围不同。电磁波谱如图所示。
电磁波谱

## Slide 9
声音的传播需要固体、液体、气体等介质。电磁波的传播需要介质吗？
1.如图所示用抽气机抽去玻璃罩中的空气。
2.打电话呼叫玻璃罩中的手机。
3.观察现象
小实验
电磁波的传播

## Slide 10
能看到手机提示灯闪烁，听不到钟罩中电铃发出的声音。
电磁波能在真空中传播。
现象
结论
研究表明:电磁波在真空中传播的速度为光速，约3x108 m/s。电磁波在空气中传播的速度与在真空中的非常接近。

## Slide 11
设电磁波的波长λ、频率f ，那么根据波长和频率的定义，有
c：波速，真空中约为 3×108 m/s
f ：频率，单位：Hz
c=λf
λ：波长，单位：m
电磁波的波长、频率与波速的关系

## Slide 12
例：打开收音机，将调谐旋钮转动到中央人民广播电台第一套节目，已知这套节目的发射频率为640 kHz。请根据c=λf 计算这套节目用来发射信号的电磁波的波长。你计算结果与收音机刻度盘上标出的波长数值一致吗？
解：c=3×108 m/s, f= 640 kHz=6.4×105 Hz
由 c=λf 得：
λ= = = 468.75 m
随堂练习

## Slide 13
雷达工作依靠电磁波
电磁波的应用

## Slide 14
微波炉
表面和内部同时加热（水分子共振）；将电磁能转化为食物的内能。
风扇
波导管
控制面板
屏蔽网
门
磁控管

## Slide 15
广播和电视
电磁波能够传递信息

## Slide 16
卫星通信

## Slide 17
知识点1 电磁波的产生与描述
1. 关于电磁波的产生，下列说法正确的是( )
C
A. 导线中没有电流，可以在空间激起电磁波
B. 导线中有电流，就可以在空间激起电磁波
C. 导线中有迅速变化的电流，就可以在空间激起电磁波
D. 以上三种情况都可以产生电磁波
返回

## Slide 18
2. ［2024·广州二模改编］如图所
示是电磁波谱，小明用收音机收
听广州交通电台 频
C
A. 收音机接收的信息是无线电波
B. 表示钢琴的琴弦每秒钟振动440次
C. 收音机收到空中电磁波的频率是
D. 除图中频率外，波长也是描述波的物理量
道播放的钢琴节目，某时刻他听到演员弹奏音符“”“ ”，
频率分别为、 ，下列说法错误的是 ( )
返回

## Slide 19
知识点2 电磁波的传播
3. ［2024·盐城］将手机“背景灯光提示”和“声音提示”功能打
开，放到真空钟罩中，用抽气机抽去其中空气。然后打电话
呼叫手机，看到背景灯光亮却听不到铃声。该现象说明
( )
D
A. 声音和电磁波都能在真空中传播
B. 声音和电磁波都不能在真空中传播
C. 声音能在真空中传播，电磁波不能在真空中传播
D. 声音不能在真空中传播，电磁波能在真空中传播
返回

## Slide 20
4.［2024·淮安］利用北斗卫星导航系统进行定位和导航时，
导航仪与北斗卫星之间通过________传递信息，它在真空中
传播的速度约为__________ 。
电磁波
返回

## Slide 21
5. 如图所示，在一个较大的平盘中，
用细杆端部连续点击水面中央（间隔的时间要均
匀），先后进行两次实验，两次点击的频率不同，
会看到两次形成的水波波长不同，由此类比电磁
波的传播过程可知，在______一定的条件下，频
率越高，波长越____。
波速
短
返回

## Slide 22
知识点3 电磁波的应用
6. ［2024·成都］电磁波具有信息特征和能量特性。以下设
备中，主要利用电磁波的能量特性工作的是( )
A
A. 微波炉 B. 手机 C. 雷达 D. 电吹风
7.电磁波的家族成员很多，有无线电波、红外线、可见光、紫
外线、 射线等，它们与人们的生活息息相关。电视机遥控器
是利用________来工作的，医院是用_______来检查身体的。
红外线
射线
返回

## Slide 23
8. ［2024·武汉］如图所示，打开收音机的开关，旋至没有
电台的位置，将音量开大，取一节干电池和一根导线，先将
导线的一端与电池的负极相连，再将导线的另一端与电池的
正极快速摩擦，使它们时断时续地接触，会听到收音机中传
出“嗒嗒”声。关于这个实验，下列说法错误的是( )
D
A. 这个实验对电池有损害，最好用旧电池来做
B. 迅速变化的电流能够产生电磁波
C. 收音机可以接收到电磁波信号
D. 电磁波只能在空气中传播
返回

## Slide 24
9. ［2024·常州］英国科学家研
究发现，用特定波长的红光持续照射人体背
部 ,可明显刺激人体线粒体，增加葡萄
D
A. ,合 B. ,合
C. ,合 D. ,合
糖消耗，降低血糖水平。该技术有望用来帮助糖尿病患者通
过非药物方式降低血糖。该红光的波形图如图所示，已知
,则该红光的波长为( )
返回

## Slide 25
10. ［2024·广州三模］如图是一台收音机的屏板，当在 波
段时，向右调指针（图中黑块），所接收到的电磁波( )
B
A. 波速变大，波长不变
B. 波速不变，波长变小
C. 波速不变，波长变大
D. 波速变小，波长变小
返回

## Slide 26
电磁波
电磁波的产生
电磁波的传播
不需要介质
在真空中电磁波的波速c=3×108 m/s
特征
波长λ
频率f
波速c
波长、频率、波速之间的关系：c=λf
变化的电流能在周围的空间中产生电磁波
电磁波的应用