《志鸿全优设计》2013新沪科版《15.3“伏安法”测电阻》讲解与例题

答案：（1）R＝　（2）电压表　（3）滑动变阻器

（4）　（5）平均值

1．“伏安法”测电阻

（1）实验原理

R＝

（2）实验器材

电流表、电压表、滑动变阻器、电源、开关、导线、待测电阻。

谈重点  实验中滑动变阻器的两个作用

一是保护电路；二是改变待测电阻两端的电压，从而改变电路中的电流，多测几组电压值和电流值，根据测得的多个电阻值来求平均值以减小实验误差。

（3）实验电路图（如图所示）

（4）实验步骤

①首先画好实验电路图，然后按图连接实验电路。

②检查所连接的电路，无误后闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P，改变待测电阻两端的电压，记下三组对应的电压值与电流值，分别填入表格中。

③根据记录的三组数据分别求出三个对应的电阻值，并计算出它们的平均值。

（5）实验表格

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

（6）实验注意事项

①连接电路时开关应断开，闭合开关前滑动变阻器滑片应位于最大阻值处。

②电流表、电压表的量程选择和电路的正确连接。

【例1－1】（1）用“伏安法”测电阻的实验中，实验原理是________。实验中用________改变待测电阻两端的电压，连接电路时，开关应________，滑动变阻器的滑片应放在________。

甲

（2）如图甲所示是某同学设计的电路图，其中有三处明显错误，它们是：

①________________________________________________________________________；

②________________________________________________________________________；

③________________________________________________________________________。

（3）若某次实验中电流表和电压表的示数如图乙所示，则电压U＝________，电流I＝________，电阻R＝________。

乙

解析：

答案：（1）欧姆定律　滑动变阻器　断开　阻值最大端　（2）①电流表与待测电阻并联了　②电压表与待测电阻串联了　③电压表正、负接线柱接反了　（3）2.5 V　0.5 A　5 Ω

辨误区  “伏安法”测电阻故障

当被测电阻开路时，电压表串联在电路中，整个电路的电阻很大，电流很小，几乎为零，电压表测出的是电源电压。

【例1－2】某同学在如图所示电路测小灯泡电阻的实验中，发现闭合开关以后，灯泡不亮，电流表没有示数，怎么移动滑动变阻器滑片位置，电压表的示数都不变，且均为电源电压。可能出现的问题是（　　）

A．电流表烧坏

B．灯泡处开路

C．灯泡被短路

D．同时使用了滑动变阻器的上面两个或下面两个接线柱

易错答案：A或C或D

纠错剖析：分析此题时，一定要明确“伏安法”测电阻实验故障判断

| 选项 | 易错角度 | 纠错剖析 |
| --- | --- | --- |
| A | 对电压表有无示数原因判断不清。若电流表烧坏，电路开路，电压表应没有示数。 | 此题电路故障判断，应从电流表、电压表示数结合题意综合做出分析判断。[来源:Zxxk.Com] |
| C[来源:Z。xx。k.Com] | 对电压表有无示数原因判断不清。若灯泡短路，电压表测的是一条导线的电压，电压表示数为零，而不应该为电源电压。[来源:学科网ZXXK][来源:学科网] |  |
| D | 片面认为移动滑动变阻器滑片位置，电压表的示数都不变，造成错误选择。若使用滑动变阻器的上面两个或下面两个接线柱，电路仍是通路，电流表应该有示数。 |  |

正确答案：B

2．“伏安法”测电阻实验中器材选择

（1）电压表、电流表量程选择

①需要对电路中的电流和电压进行计算和判断，尤其是要考虑滑动变阻器滑片从一端移动到另一端时，电路中电压和电流的变化。

②实验中因电表的指针位置判断不准而引起的读数误差会很大，为了减小因电表读数不准确而引起的误差，在不超过量程的前提下，应尽可能使电表指针偏转的角度大些，即使待测值很小，也要尽可能接近电表测量的最大值。

（2）实验时在电路中串联一个滑动变阻器，可以防止电流过大，对电路元件起到保护作用。选择滑动变阻器时，有时除了要考虑允许通过的最大电流外，还需要考虑其最大阻值。

辨误区  安法”测电阻实验连接错误

在用电压表和电流表测量电阻的实验操作中，必须明确实验的原理和实验过程的各个环节，对实验中出现的故障能正确分析发生的原因，并能采取有效的方法进行排除。伏安法测电阻的电路图中，电压表和电流表位置互换了，电压表串联在电路中，而电流表跟电阻并联。由于电压表本身的电阻很大，可以近似认为开路，所以电路中的电流会很微弱，电流表的示数为零。因为电流微弱，所以电源不会烧毁。此时电压表通过电流表和电阻接在电源两端，电压表示数为电源电压，只要电压不超过其量程，也不会烧毁。

析规律  是“间接测量”

物理是一门实验科学，实验是物理研究的基本方法也是物理学习者必须掌握的方法，根据待测物理量与其他物理量的关系式，先测出式中其他量，然后算出该量。用电流表和电压表测导体的电阻，就是这样一种实验。对这类实验，要在掌握其实验原理的基础上，分析需要测量的物理量和如何测量这些量，然后确定选择哪些实验器材、设计实验步骤、分析实验注意事项。并会分析实验的误差及其产生的原因。

3．“伏安法”测灯泡电阻与定值电阻的不同

（1）一个灯泡的电阻大小与温度有关。当灯丝两端电压减小时，灯泡的亮度变暗，温度降低，其电阻减小。所以小灯泡在不同工作状态下（温度不同），电阻是不同的。因此如果要测量一个灯泡的电阻，则不能用多次测量求平均值的办法。

（2）在对定值电阻进行测量时，连通电路后，移动滑动变阻器的滑片，通过改变接入电路的电阻，改变定值电阻两端的电压和电路中的电流，用测出的数据，根据公式R＝算出三个阻值R1、R2、R3，填入表中。为了减小实验的误差，要进行多次测量求平均值，即R＝。

【例2】在如图所示的用伏安法测未知电阻R的实验中，电源电压为3 V；R的阻值为3 Ω；滑动变阻器两只，规格分别是“0.2 A,50 Ω”和“1 A,20 Ω”；电流表一只（量程0～0.6 A和0～3 A）；电压表一只（量程0～3 V和0～15 V）。测量时，滑动变阻器应选________；电流表应选________量程；电压表应选________量程。

解析：

答案：“1 A　20 Ω”　0～3 A　0～3 V

【例3】小明做用伏安法测量小灯泡电阻的实验，小灯泡的正常工作电压为2.5 V，已经连接如图所示电路。

（1）同组的小琴又给他补接了两根导线使电路完整，请你将这两根导线画出来。

（2）小明利用上面的电路测小灯泡的电阻，已经记录三组数据如下表，请你将表中的空白格帮小明补上。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 电流/A | 0.3 | 0.27 | 0.23 |
| 电阻/Ω |  | 7.4 | 6.5 |
| 灯泡亮度 | 亮 | 较亮 | 暗 |

（3）小明处理完数据后发现，三次测得的灯丝电阻相差较大，与其他同学交流也是同样的情况，你认为出现这种结果的原因是______________________________________________。

解析：（1）从表中的数据可知，电压的最大值为2.5 V，电压表选择量程为0～3 V。在按电路图连接实物器材时需要注意电压表正负接线柱的连接。（2）当小灯泡两端电压为2.5 V时，电流为0.3 A，则电阻为：R＝＝≈8.3 Ω。（3）从表中的数据可知：小灯泡的电阻是变化的，逐渐减小。在实验过程中，伴随着小灯泡两端的电压减小，灯泡的亮度也变暗即灯丝的温度降低，这是灯丝电阻随电压的变化而变化的根本原因。

答案：（1）实物连接如图所示

（2）8.3

（3）灯丝的电阻与温度有关，温度越高电阻越大（或灯丝的电阻与温度有关或温度越高电阻越大）

4．“伏安法”的变式

在实际测量时，有时缺少电流表或电压表，这样我们就要利用一块电表测电阻。这两种情况都可以借助一个已知阻值的定值电阻来完成。

（1）如果少电流表，一般设计成串联电路。因为串联电路电流处处相等，只要计算出通过已知电阻的电流，就可以知道通过未知电阻的电流（电路设计如图所示）。

（2）如果少电压表，一般设计成并联电路。因为并联电路各支路两端电压相等，只要计算出已知电阻两端的电压，就可以知道未知电阻两端的电压（电路设计如图所示）。

【例4】现有两个电压表、一个电源、一个已知阻值为R0的电阻、一个开关和一些导线，要用以上器材测出未知阻值的电阻Rx，要求：

（1）在下面实线框内分别画出两种不同方法的电路图；

（2）如果实验中电压表V1、V2的读数分别为U1、U2，请在横线上写出对应的电阻Rx的表达式。

方法一：Rx＝__________　方法二：Rx＝__________

解析：将R0与Rx串联，用电压表V1测量总电压（或Rx两端电压），用电压表V2测R0两端电压，则电路中的电流为I＝，Rx两端电压为U1－U2（或U1），可以得到表达式为Rx＝R0（或Rx＝R0）。

答案：（1）

（2）R0　R0