人教版九年级物理上册《20.3电磁铁 电磁继电器(第2课时)》“1课3练”及答案（课前预习+随堂练习+达标练习）

课前预习

1.电磁继电器是利用电磁铁来控制工作电路的一种        。它可以利用       电压、

电流电路的通断，来间接地控制     电压、     电流电路的通断。

2.电磁继电器的工作电路由两部分组成，即低压             和高压             。

3.电磁继电器是利用        工作的，可以实现           和               。

4.电磁继电器的说明书上有“线圈额定电压直流9V”、“被控制电压220V、电流1.5V”的字样，对于这个电磁继电器，电磁铁使用的电源电压应为        ，工作电路的电压应该为      。

随堂练习

1. 根据图20.3-10所示，回答下列问题：

（1）两个电源中低压电源是        ，高压电源是         。

（2）控制电路是由          、低压电源和电键组成，工作电路是由电动机、高压电源和         组成。

（3）指出图中各部件的名称：A        ，B        ，C        ，D         。

（4）要使甲电动机工作则应         电键S（选填“闭合”、“断开”）。

（5）当闭合电键S时，           中有电流通过，         被吸引，电动机     工作。

2. 电磁铁在实际中的用途很多，如图20.3-11就是电磁铁的一种应用，在电磁铁没有通电时，衔铁在      的作用下使衔铁上的触点B和触点A接触，当电磁铁通电时，电磁铁有了     ，吸引衔铁使衔铁上的触点B和触点        接触来实现电路的控制。

3. 电磁继电器中的触点相当于                                         【    】

A.电磁铁                B.衔铁             C.开关                D.电源

4. 用电磁继电器来操纵高电压电路的开关，其主要作用是                 【    】

A.节约用电         B.操作简单          C.保护用电器            D.避免危险

5. 电磁继电器广泛用于各种自动控制电路中，如图20.3-12所示是温度自动报警器的原理图，下列说法中错误的是                                               【    】

A．温度计可以用酒精温度计

B．温度计是根据液体热胀冷缩的性质工作的

C．电磁继电器应用了电流的磁效应

D．电磁继电器是一种电路开关，它可以用一个

电路控制另一个电路

达标练习

6. 如图20.3-13是小强同学在研究性学习的活动中为某仓库设计的一种防盗报警器．其踏板放在仓库的门口，电铃和灯泡放在值班室内，观察电路可知．这个报警器的工作原理是：

有人踩踏板时                                            ；

无人踩踏板时                                            。

7. 如图20.3-14所示的电铃电路，闭合开关，电磁铁产生磁性，吸引         。鼓槌向下敲击铃碗发声。但同时A和B分离，电路断开，电磁铁失去磁性，鼓槌又被弹簧片弹回；B与          接触，又将电路接通，如此反复，电铃持续发声。

8.小明去超市，走到电梯前发现电梯运动较慢，当他站在电梯上时又快了起来．小明根据所学的知识，画出如图20.3-15所示的电路（R是一个压敏电阻）．小明分析：当人站在电梯上，压敏电阻的阻值减小，则电磁铁的磁性变        ，衔铁与触点      （填“1”或“2”）接触，电动机转速变      。电梯上这样的压敏电阻应该有很多个，这些压敏电阻应该是        （选填“串联”或“并联”）

9.如图20.3-16所示是一个限流装置示意图。图中P是电磁铁，S是闸刀开关，Q是衔铁，可绕O轴转动。当电路由于短路或接的用电器功率过大等原因导致电路中的       过大时，电磁铁的磁性       （选填“变强”或“变弱”），吸引衔铁的力      （选填“变大”或“变小”），使衔铁向左转动，闸刀开关在       的作用下自动开启，切断电路，起到保险作用。

10. 如图20.3-17是汽车启动装置原理图对于这一装置及其工作特点，下列说法中不正确的是                                                                【    】[来源:学,科,网Z,X,X,K]

A．旋转钥匙能使电磁铁所在电路工作

B．电磁铁的工作电压比电动机的工作电压低

C．电磁铁通电时，上端是S极下端是N极

D．电磁铁通电时，吸引上方的衔铁，

使触点A向右与B接触

11. 下列功能中，电磁继电器不能完成的是 【   】[来源:学科网]

A．控制电路中电流的连续变化

B．控制电路中电流的有无

C．利用低电压、弱电流控制高电压、强电流

D．远距离自动控制与操作

12. 如图20.3-18所示是消防应急灯的电路图，其中少连了一根导线，工作原理是：外部电路为220V交流电，当其正常时，两盏标有“6V”灯泡不发光；外部电路停电时，两盏标有“6V”灯泡发光．对于这一装置及其工作特点，

下列说法中正确的是          【     】

A．当外部电路停电时，电磁铁所在电路工作

B．电磁铁通电时，弹簧具有弹性势能

C．电磁铁的上端始终为N极

D．C点应该和触点B相连

13.  如图20.3-19是火警自动报警原理图．发生火警时，将会发生下列变化，其变化顺序是                                                                  【    】

①温度升高使铜铁双层金属片向下弯曲，从而接通电磁铁电路．②接通触点使报警电路中有电流通过．③电磁铁具有磁性．④衔铁被吸下．⑤红灯亮、电铃响，发出警报．

A．①②③④⑤	B．①③④②⑤	C．①②④③⑤	D．①④③②⑤

14. 自动报警器的工作原理如图20.3-20所示，在水银温度计的上方封入一段金属丝，当温度达到金属丝下端所指示的温度时，红色报警灯亮，平时绿灯亮。

（1）温度计接通电路后电磁铁上端是        极，下端是        极；

（2）根据要求，完成工作电路部分的连接；[来源:Z§xx§k.Com]

（3）这里的电磁继电器相当于一个             。

15. 小敏设计了一种“闯红灯违规证据模拟记录器”，如图20.3-21甲，拍摄照片记录机动车辆闯红灯时的情景。

[来源:Z.xx.k.Com]

工作原理：当光控开关接收到某种颜色光时，开关自动闭合，且当压敏电阻受到车的压力，它的阻值变化引起电流变化到一定值时，继电器的衔铁就被吸下，工作电路中的电控照相机工作，拍摄违规车辆．光控开关未受到该种光照射自动断开，衔铁没有被吸引，工作电路中的指示灯发光．

回答下列问题：

- 根据工作原理，将电路连接完整。

（2）要记录违规闯红灯的情景，光控开关应在接收到     （填“红”、“绿”或“黄”）光时，自动闭合。

（3）由图乙可知，压敏电阻R的阻值随受到压力的增大而       。

（4）已知控制电路电压为6V，继电器线圈电阻10欧，当控制电路中电流大于0.06安时，衔铁被吸引．通过计算说明，只有质量超过多少千克的车辆违规时才会被拍照记录。（取g=10N/kg）

第2课时

课前预习

1. 开关；低；弱；高；强      2. 控制电路；工作电路  3. 电磁铁；遥控；生产自动化

4. 9V；220V

随堂练习

1.（1）甲，乙； （2）电磁铁，触点； （3）电磁铁，弹簧，衔铁，触点；

（4）断开；   （5）电磁铁，衔铁，乙

2. 弹簧；磁性；C        3. C         4. D       5. A

达标练习

6. 电磁铁有磁性，电铃电路工作，铃响报警；

电磁铁无磁性，灯泡电路工作，绿灯亮安全。

7. 衔铁B；螺钉A           8. 强，2，快，并联         9. 电流，变强，变大，弹簧

10.C   11.A       12.B       13.B

14. （1）N；S；（2）电路图如图20.3-1所示；（3）开关．

15.（1）如图20.3-2所示        (2)红       （3）减小[来源:Z*xx*k.Com]

（4）400Kg

# Text boxes

图20.3-1

图20.3-2

图20.3 - 21

图20.3 - 19

图20.3 - 20

图20.3 - 18

图20.3 - 17

图20.3 - 15

图20.3 - 16

图20.3 - 13

图20.3 - 14

图20.3-12

图20.3-10

图20.3-11