北京市石景山区2014-2015学年度第一学期期末考试九年级物理试卷及答案

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个符合题意。共28分，每小题2分）

1．在国际单位制中，电压的单位是

A．伏特（V）B．欧姆（(       C．瓦特(W)	    D．安培（A）

2．在通常情况下，下列用品属于绝缘体的是

A．钢尺			B．塑料杯			C．食盐水		D．铅笔芯

3．如图1所示的家用电器中，利用电流热效应工作的是

4．下列关于电流和电压的说法中，正确的是

A．大量正电荷的移动形成电流

B．自由电子定向移动的方向为电流方向

C．电路两端有电压，电路中可能会有电流

D．通过导体的电流越大，导体两端的电压就越低

5.将如图2所示的滑动变阻器连入电路，要求当滑动变阻器滑片P向C端移动时，接入电路

中电阻变大，则滑动变阻器连入电路的接线柱应是

A．B和D     B．A和B

C．A和C    D．C和D

6．下列做法中，不符合安全用电原则的是

A．检查维修家用电器时，应先将电源断开

B．有金属外壳的家用电器，金属外壳应接地

C．使用试电笔时，手要接触试电笔尾部的金属体

D．为防止家庭电路中的熔丝频繁烧断，可用铜丝代替熔丝

7．如图3所示的电路中，分别闭合开关S1、S2和S3，则下列说法中正确的是

A．只闭合开关S1、S2，灯L1亮，L2不亮

B．只闭合开关S1、S2，灯L2亮，L1不亮

C．只闭合开关S1、S3，灯L1、L2都亮

D．三个开关都闭合，灯L1、L2都亮

8．下列说法中，正确的是

A．通过导体的电流越小，导体的电阻越大

B．导体两端的电压为零时，因没有电流通过导体，所以导体电阻为零

C．用电器正常工作时消耗电能越多，用电器额定功率越大

D．家中同时使用的用电器越多，家庭电路中总电流越大

9．关于如图4所示的四个实验，下列描述正确的是

A．甲实验研究的是电磁感应现象

B．乙实验研究的是电流的磁效应

C．丙实验研究的是螺线管的磁场由疏密不同的磁感线组成

D．丁实验研究的是磁场对电流的作用，发电机是依据此原理制成的

10．小明为方便卧室黑夜开灯设计了电路，利用了带指示灯的开关，它由开关S和电阻很大的指示灯L1构成，要求当开关S闭合时，照明灯L2发光，指示灯L1不发光；当开关S断开时，照明灯L2不发光，指示灯L1发光。如图5中设计的电路符合上述要求的是

11．家用电热毯内的电阻丝断了，如果将电阻丝的两个断头接上后继续使用，电热毯的接头处很容易被烧焦，这样做很不安全，接头处的电阻常称为“接触电阻”，下列关于“接触电阻”的判断正确的是

A．接触电阻较大，它与电阻丝的其他部分串联

B．接触电阻较大，它与电阻丝的其他部分并联

C．接触电阻较小，它与电阻丝的其他部分串联

D．接触电阻较小，它与电阻丝的其他部分并联

12．如图6所示的电路，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右滑动时，下列说法正确的是

A．电压表V示数变大，电流表A2示数变小

B．电流表A1示数变小，灯泡L亮度变暗

C．电压表V示数与电流表A2示数的比值变小

D．电流表A1示数与电流表A2示数的差值不变

13．如图7所示的电路中，当开关S闭合后，灯L1不亮，L2亮，电压表有示数，则下列判断中正确的是

A．灯L1与L2并联，L1的灯丝断了

B．灯L1与L2并联，L1被短路了

C．灯L1与L2串联，L1的灯丝断了

D．灯L1与L2串联，L1的实际功率比L2的小很多

14．如图8所示，电源电压恒为8V，电压表量程为0～3V，滑动变阻器的规格为“20Ω 1A”灯泡L标有“6V 3W”字样。若闭合开关S，两电表示数均不超过所选量程，灯泡两端的电压不超过额定电压，忽略灯泡电阻的变化，则下列说法正确的是

A．电流表的量程应选0～3A

B．电压表示数的变化范围0～3V

C．滑动变阻器的阻值变化范围4Ω～7.2Ω

D．滑动变阻器的的最大功率为1W

二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。本大题共12分，每小题3分。每小题选项全选对的得3分，选对但不全的得2分，有错选的不得分）

15．下列关于磁现象的说法中，正确的是

A．磁场和磁感线都是真实存在的

B．磁悬浮列车能够悬浮是利用了磁极间的相互作用

C．磁场中某点的磁场方向是由放在该点的小磁针决定的

D．指南针能够指南北是因为地球周围存在着磁场

16．下列关于家庭电路的说法中，正确的是

A．家庭电路两端的电压是220 V

B．家庭电路中各用电器是并联的，安全电压为36V

C．家庭电路中的电能表上的示数显示了家庭电路消耗的电能

D．家庭电路中的空气开关突然断开，说明电路中出现短路现象

17．下列说法中正确的是

A．发电机是利用电磁感应现象的原理制成的

B．世界上第一个发现电和磁之间联系的科学家是法拉第

C．电动机工作时，主要的能量转化是将电能转化为机械能

D．导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中一定产生感应电流

18．将标有“2.5V 0.3A”字样的灯泡甲和“3.8V 0.3A”字样的灯泡乙，分别串联或并联后，接在电压为2.5V的电源两端，忽略温度对灯电阻的影响，下列说法中正确的是

A．串联时，两灯都能正常发光

B．串联时，乙灯比甲灯更亮

C．并联时，通过两灯的电流相等

D．并联时，甲灯的实际功率比乙灯的实际功率大

# 三、填空题（每空2分，共12分）[来源:学科网ZXXK]

19．电磁波在真空中的传播速度是___________m/s。

20.自然界中存在两种电荷，异种电荷间的作用是相互。

21．当材料和温度不变时，决定导体电阻大小的因素为导体和横截面积。

22．2kW·h的电能可供一盏标有“220V 40W”的白炽灯正常工作h。

23．两个定值电阻串联后接在电压恒定的电源两端，在一定时间内甲电阻产生的热量为2Q，乙电阻产生的热量为4Q；若只将甲、乙电阻并联接在该电源两端，在相同时间内甲、乙电阻产生的总热量为。

24．图9甲所示是标有“3.8V 1.2W”的灯泡L中的电流随着它的两端电压的变化关系图象，将此灯泡接入图9乙所示的电路中，只闭合开关S时，灯泡的功率为0.9W。将滑动变阻器滑片P移至变阻器中点，再闭合开关S1，电流表示数变化了0.2A。当两个开关S、S1都闭合时，合理调节变阻器R的阻值，电路消耗功率的最小值为　　W。

四、实验与探究题（共35分，除标注外，每图、每空各2分）

# 25．如图10所示，通电螺线管端的磁极是N极（填“左”“右”）。

26．如图11所示，电能表的示数是kW·h。

27．如图12所示，电阻箱的示数是　Ω。

28．如图13所示的家庭电路中，各器件连接正确的是（填字母）。

A．闸刀开关B．带开关的灯泡C．二孔插座D．三孔插座

29．（3分）小岩利用电压表和电流表测量小灯泡的电功率。实验过程中，与小灯泡并联的电压表的示数如图14甲所示，与小灯泡串联的电流表的示数如图14乙所示，则电压表的示数为V，电流表的示数为A，此时所测量的小灯泡的电功率为W。

30．根据图15中所示的实物连接图，在方框内画出电路图。

31．（4分）在探究“通过导体的电流跟导体两端电压的关系”实验中，小丽根据实验目的设计出实验电路如图16甲，并正确连接了部分实验器材如图16乙所示。

[来源:Z&xx&k.Com]

(1)请只添加一条导线完成图16乙所示的实验电路的连接。

(2)连好电路开始实验，在闭合开关S前，滑动变阻器滑片应处在端 (填“C”或“B”)。

(3)闭合开关S，改变滑动变阻器滑片P的位置，读出电压表和电流表的示数，并记录数据；根据实验数据绘制出了如图16丙所示的图像。请分析图像得出结论：当一定时，。

32．（3分）小明在探究“电流通过导体产生的热量跟什么因素有关”时，设计了如图17所示的甲、乙实验装置，将电阻丝R1、R2分别密封在两个装有相等质量煤油的相同烧瓶中，已知R1＜R2，电源电压相同且保持不变。则：

（1）实验中电流通过导体产生热量的多少是通过的多少体现出来的。

（2）甲装置可探究电流通过导体产生的热量是否与有关。

（3）比较内a，c两支温度计示数变化情况，可探究电流产生的热量与电流是否有关。

33．小兵利用如图18所示的实验装置来探究“什么情况下磁可以生电”,AB是一根直铜丝，用导线与电流表连接好，闭合开关后，下列操作能使电流表指针偏转的是。

A．让导体AB沿水平方向左右运动        B．让导体AB静止在蹄形磁铁内

C．让导体AB沿竖直方向上下运动        D．让蹄形磁铁沿竖直方向上下运动

34．当导体两端的电压一定时，电流通过导体做功的功率随导体电阻变化的规律如图19所示。请根据图像判断：当导体电阻为40Ω时，通过该导体的电流为A。

35．小军在研究某个电路的总电功率P随其中的一个电阻R的阻值变化关系时，测量并记录了实验数据如下表，请根据表格中的数据归纳出总电功率P和电阻R的关系式：P=。

| R/( | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P/W | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |

[来源:学科网]

36．（4分）小阳想利用一块电压表和阻值已知的电阻R0测量电阻Rx的阻值。小阳选择了满足实验要求的器材，并连接了如图20所示实验电路。

（1）请按要求帮助小阳完成下列实验步骤：

①闭合开关，断开开关，电压表的示数为U1；

②，电压表的示数为U2。

（2）请用U1、U2和R0表示出待测电阻Rx=。

37．（5分）实验桌上有如下器材：符合实验要求的电源一个、电流表和电压表各一只、滑动变阻器一个、电阻箱一个（电路图符号）、开关一个、导线若干。请选用上述器材，设计实验证明：当通过导体的电流保持不变时，导体消耗的电功率与导体的电阻成正比。

要求：（1）画出实验电路图；

（2）写出实验步骤；

（3）画出实验数据记录表。

五、计算题（共13分，38题3分，39题4分，40题6分）

38．在图21所示的电路中，电源电压为18V且保持不变，电阻R2为15Ω。闭合开关S，电流表A1的示数为1.5A。

求：（1）电流表A2的示数I2

（2）R1的阻值

39．如图22甲为新型电饭锅，它采用“聪明火”技术，智能化地控制食物在不同时间段的温度，以得到最佳的营养和口感，其简化电路如图22乙所示，其中R1和R2均为电热丝，S1是自动控制开关。煮饭时，把电饭锅接入220V电路中，在电饭锅工作的30min内，电路中总电流随时间变化的图象如图22丙所示。

求：（1）S和S1都闭合时电饭锅的电功率

（2）电热丝R2的阻值

（3）这30min内电饭锅产生的热量

40．在如图23所示的电路中，电源两端电压保持不变。灯泡L1的额定功率为6W，灯泡L2的额定功率为8W，当开关S、S1、S2、S3都闭合时，灯泡L1、L2都正常发光，电流表的示数为I1；当只闭合开关S、S3时，电路的总功率是4W，电流表的示数为I2，忽略温度对灯电阻的影响。求：

（1）灯L1、L2的电阻之比

（2）电流I1与I2之比

（3）只闭合开关S、S2时，灯泡L2的功率

石景山区2014—2015学年第一学期期末考试

初三物理答案及评分标准

一、单选题（共28分，每小题2分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | A | B | B | C | A | D | B | D | B | C | A | D | D | C |

二、多选题（共12分，每小题3分，全对得3分，选对但不全得2分，有错选不得分）

| 题号 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | BD | AC | AC | BD |

三、填空题（共12分，每空2分）

| 题号 | 答案 | 得分 | 题号 | 答案 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3×108 | 2 | 22 | 50 | 2 |
| 20 | 吸引 | 2 | 23 | 27Q | 2 |
| 21 | 长度 | 2 | 24 | 1.2 | 2 |

四、实验与探究题（共35分）

| 题号 | 答案 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 右 | 2分 |
| 26 | 1521. 6 | 2分 |
| 27 | 7281 | 2分 |
| 28 | A C | 2分 |
| 29 | 2.2 ; 0.3 ; 0.66 | 3分 |
| 30 |  | 2分 |
| 31 | （1） （2）C （3）电阻；通过导体的电流和两端电压成正比 | 4分 |
| 32 | （1）温度计示数变化（2）电阻（3）相同通电时间 | 3分 |
| 33 | A | 2分 |
| 34 | 0.1 | 2分 |
| 35 | 0.05(W/()R+0.5W | 2分 |
| 36 | （1）①S1，S2；②闭合开关S1、S2 （2） | 4分 |
| 37 [来源:学*科*网Z*X*X*K] | （1）实验电路图：如图所示。 （2）实验步骤： ①按电路图连接实验电路，将电压表电流表指针调零，滑动变阻器调到阻值最大。 ② 断开开关S，调节电阻箱R的阻值。闭合开关S，适当移动滑动变阻器的滑片P，使电流表A的示数为I，用电压表V测量电阻箱R两端的电压U，将R、I、U的数据记录在实验记录表中。 ③ 仿照步骤②，分别改变5次电阻箱R的阻值，每次移动滑动变阻器的滑片P，使电流表A的示数仍为I，用电压表V分别测量各次相应的电压U，并分别将R、I、U的数据记录在实验记录表中。 ④ 利用公式P=UI，分别计算出6次电阻箱R消耗的电功率P的数值，并分别记录在实验记录表中。 （3）实验数据记录表： R/Ω I/A U/V P/W 说明：其他解法正确同样给分。 | 1分 1分 1分 1分 1分 |

[来源:学科网ZXXK]

五、计算题（共13分）

| 题号 | 答案 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 38 | 解：（1） 1分 （2）I1=I－I2=1.5 A－1.2A=0.3 A1分 1分 | 3分 |
| 39 | 解：（1）S和S1都闭合时，电阻R1与R2并联； 由丙图可知：此时电流值I=3A 功率P=UI=220V×3A=660W1分 （2）开关S1断开时，电路中只有R1工作， 由丙图可知：通过R1的电流值I1=2A 电阻R1与R2并联时，通过电阻R2的电流I2 则I2=I﹣I1=3A﹣2A=1A 1分 （3）只有R1工作时,功率P1=UI1=220V×2A=440W 由丙图可知：工作时间t1 =10min+（20min﹣15min） =15min=900s 电阻R1与R2同时工作的时间t2 t2 =（15min﹣10min）+（30min﹣20min）=15min=900s 则Q=W=Pt2 =660W×900s=5.94×105J Q1 =W1 =P1t1 =440W×900s=3.96×105J Q总=Q+Q1 =5.94×105J+3.96×105J=9.9×105J2分 (其它解法正确同样给分) | 4分 |
| 40 | 解：当开关S、S1、S2、S3都闭合时，等效电路图如图甲所示； 当只闭合开关S、S3时，等效电路图如图乙所示； 当只闭合开关S、S2时，等效电路图如图丙所示； 1分 设灯L1、L2的电阻分别为R1和R2,电源电压为U, 由图甲：∵U一定，∴ 1分 由图甲、乙：∵U一定，∴1分 ∴∴ 1分 由图甲、丙：∵U一定，∴ 1分 由图丙：∵I3一定，∴ 1分 (其它解法正确同样给分) | 6分 |

# Text boxes

U

P总3

L2

I3

R

丙

P总3

P总1

P2=8W

P1=6W

U

L1

L2

甲

I1

P总2=4W

U

R

L1

乙

I2

P

# R

# R1

A

V

A

37题答案图

R0

U1

U2－U1

RX＝

D

C

P

A

B

R0

S

S2

R

L

S1

S

S1

S2

S3

A

R

L2

L1

图23

甲

30

25

20

15

10

5

I/A

t/min

1

2

3

0

丙

S

S1

R1

R2

220V

乙

图22

A2

R1

A1

R2

S

图21

S2

RX

R0

S1

图20

图19

3.2

P/W

35

30

25

20

15

10

5

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

R/Ω

d

c

R2

R1

乙

b

a

R2

R1

甲

图17

图18

图10

R0=10Ω

P

R

S

A

V

甲

D

C

P

A

B

乙

S

R0

图16

0.5

0.1

0.2

0.3

0.4

0

5

4

3

2

1

I/A

U/V

丙

S2

S1

L1

图15

R0

乙

乙

甲

甲

图14

零线

火线

图13

图10

I

(10

(1000

(100

(1

图12

图11

北京电表总厂

720r/kW•h  50Hz

220V  10A

kW·h

5

6

1

1

2

P

R

S1

L

S

A

乙

0.1

0.2

0.3

0.4

0

5

4

3

2

1

I/A

U/V

甲

图9

R

P

S

A

L

V

图8

图7

L1

L2

S

P

R

S

L

A2

V

A1

图6

S

L2

L1

C

S

L1

L2

D

S

L2

L1

B

L1

L2

A

S

图5

N

a0

b

S

P

Rp

I

-

+

甲乙丙丁

图4

S3

S1

S2

L2

L1

图3

B

P

D

0.5

D

C

A

图2

D．电视机

C.电冰箱

A．电风扇

B.电热水壶

图1