第十四章 了解电路

一、夯实基础

1.如图所示，小杜同学用与丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球，看到验电器的金属箔张开，在这个过程中（　　）

A．玻璃棒和验电器都带负电荷

B．玻璃棒带正电荷，验电器带负电荷

C．用丝绸摩擦过的玻璃棒产生了电荷

D．金属箔张开是因为同种电荷相排斥

2.下列有关电的知识判断，不正确的是（　　）

A．自然界只有两种电荷，正电荷和负电荷

B．电子带负电，所带电荷量为1.6×10-19C

C．能导电的物体叫做导体，不能导电的物体叫做绝缘体

D．一个氦原子，其核中有2个正电荷，其核外有2个电子

3.三个悬挂着的轻质带电小球，相互作用情况如图所示，那么甲、乙、丙的带电情况（　　）

A．甲、乙球带异种电荷

B．乙、丙球带同种电荷

C．如果甲球带正电荷，则丙球带负电荷

D．如果甲球带正电荷，则丙球带正电荷

4.如图所示电路，闭合开关S，灯泡L1、L2都发光．现将一根导线接在该电路中的某两个接线柱上，会导致两灯同时熄灭的是（　　）

A．a和b   B．c和d    C．e和f     D．g和h

二、能力提升

5.两个相同的验电器A和B，A带正电，B不带电，用金属棒把A、B连接起来后如图，则（　　）

A．A中正电荷通过棒流向B，B带正电荷

B．B中负电荷通过棒流向A，B带正电荷

C．棒中有持续电流从A流向B，使B张角增大

D．棒中有持续电流从B流向A，使A张角先减小，后增大

6.从显像管尾部的热灯丝发射出来的电子，高速撞击到电视机荧光屏上，使荧光屏发光，则在显像管内（　　）

A．电流方向从灯丝到荧屏

B．显像管内是真空，无法通过电流

C．电流方向从荧屏到灯丝

D．电视机使用的是交流电，显像管中的电流方向不断改变

7.如图关于仪表的正确使用和电路常规连接正确的是（　　）

A．                   B．

电流表接电源                      电压表接电源

C．               D．

导线接电源                        家用电器接电源

8汽车转向前，司机会拨动转向横杆，同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭，但其中一个损坏时，另一个仍能正常工作，下列说法正确的是（　　）.

A．两灯一定是串联        B．两灯一定是并联

C．两灯的电阻一定相等    D．通过两灯的电流一定相等

9.小明房间里准备安装一盏吊灯和一盏壁灯，要求它们能根据需要各自独立工作，下列设计的四种电路中，符合要求的是（　　）

A．            B．

C．           D．

三、课外拓展

10在研究串联电路中电流的特点时，连接如图所示电路，实验时电流表甲和乙的示数分别为0.17A和0.16A，造成两个电流表示数不同的原因可能是（　　）.

A．电流先达到电流表甲，经过灯L2时被消耗了一些，到达电流表乙时会少一些

B．灯L2的电阻比灯L1的电阻大一些

C．电流表的缘故

D．导线有电阻

11.如图所示的四个电路中，开关均闭合后，通过两个灯泡的电流一定相等的是（　　）

A．              B．

C．               D．

12.如图所示，探究并联电路的电流规律时，用电流表测定A、B、C三处的电流，接下来所进行的操作合理的是（　　）

A．整理器材，完成实验

B．换用不同规格灯泡，获取多组数据

C．分析数据，得出结论

D．换用电流表的量程，重新测量一次

四、中考链接

13.下列物理量的认识中，最接近实际的是（　　）

A．我国家庭电路的电压为380V

B．初中物理课本的长度为26cm

C．冷冻室里冰淇淋的温度为10℃

D．一个普通中学生的质量约为500kg

14.下列说法最接近实际情况的是（　　）

A．一节5号新干电池的电压是1.5V

B．普通中学生使用的课桌高度是1.8m

C．人的正常体温是42℃

D．按照交通部门规定，阜锦高速公路的最高限速为300km/h

15.如图所示，小红正准备将一电表接入电路中，她这是要测量电路中的（　　）

A．电流      B．电压     C．电阻     D．电能

参考答案

夯实基础

1．【答案】D

2.【答案】C

3.【答案】C

4.【答案】D

能力提升

5．【答案】B

6.【答案】C

【解析】解：由题意可知电子的移动方向为从灯丝到荧屏，因为电流的方向与负电荷定向移动的方向相反，所以电流方向为从荧屏到灯丝．故选C．

7.【答案】B

【解析】解：A、电流表直接接在了电源两极上，电流表会被烧坏，故A错误；B、电压表直接接在电源两极上，测量电源电压，故B正确；C、导线将电源两极连起来了，会形成电源短路，故C错误；D、电冰箱与电吹风机串联在了家庭电路中，故D错误．故选B．

8.【答案】B

【解析】解：AB、汽车同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭，但转向灯可以单独工作，所以它们是并联的，故A错误、B正确．C、由于两个灯泡的规格不一定相同，所以电阻不一定相等，故C错误；D、由于两个灯泡的规格不一定相同，所以电流不一定相等，故D错误；故选B．

9.【答案】A

【解析】解：A．由电路图可知，吊灯和壁灯并联，且各有一个开关控制，能各自独立工作，故A正确；B．由电路图可知，开关闭合时吊灯和壁灯同时工作，开关断开时两者都不工作，达不到各自独立工作的要求，故B错误；C．由电路图可知，吊灯只有在壁灯工作时才能工作，达不到各自独立工作的要求，故C错误；D．由电路图可知，两开关断开时，吊灯和壁灯串联，不能正常工作，且吊灯不能独立工作，故D错误．故选A．

课外拓展

- 【答案】C

【解析】解：由电路图可知，两灯和两电流表串联接入电路，根据串联电路的电流特点，电路中各处的电流相等；因此导线的电阻、L1和L2的电阻不同、灯泡L1和L2在电路中的位置不同、电流表的示数都应该是相同的；而实验时电流表甲和乙的示数分别为0.17A和0.16A，造成两个电流表示数不同的原因可能是两个电流表的读数误差或指针未调整．是电流表的缘故，故选项ABD错误，C正确．故选C．

- 【答案】C

【解析】解：A、两开关都闭合，两灯并联，若两灯的规格相同，即两灯电流相同，若规格不同，两灯的电流不相等，故A错误；B、开关都闭合后，下面的灯泡短路，即没有电流经过，所以两灯电流不相等，故B错误；C、开关闭合，两灯并联，若两灯的规格相同，即两灯电流相同，若规格不同，两灯的电流不相等，故C错误；D、开关闭合后，两灯串联，故两灯中的电流一定相等，故D正确；故选D．

- 【答案】B

【解析】解：探究并联电路的电流规律时，需多次实验寻找普遍规律，因此实验中，需换用不同规格灯泡，获取多组数据，故B正确，ACD错误．故选B．

中考链接

13. 【答案】B

【解析】：解：A、我国家庭电路电压为220V，故A错误； B、初中物理课本的长度为26cm，故B正确；C、冷冻室里冰淇淋的温度为-10℃，故C错误；D、一个普通中学生的质量一般约为50kg左右，故D错误；故选B．

14. 【答案】A

【解析】：解：A、一节5号新干电池的电压是1.5V，故A符合实际；B、普通中学生使用的课桌高度约为中学生身高的一半，在0.8m左右，故B不符合实际；C、人的正常体温约37℃左右，变化变大，故C不符合实际；D、按照交通部门规定，高速公路的最高限速为120km/h，故D不符合实际．故选A．

15. 【答案】B