专题14  电功率和电热 安全用电

一、单项选择题

1、【2017•深圳卷】如图是一个油量表的示意图，滑动变阻器规格为“20Ω   1A”．闭合开关，当浮球最低时滑片P滑到a端，电流表示数为0.3A，当浮球最高时，滑片P滑到b端，电流表示数为0.5A．下列说法错误的是（  ）

A、电阻R1的阻值为30Ω

B、电源电压为15V

C、在加满油后，1min内电阻R1产生的热量为450J

D、电阻R1最小功率为7.5W

【答案】D

【考点定位】欧姆定律的应用，电功率的计算，焦耳定律的计算公式及其应用

2、【2017•深圳卷】下列数据符合常识的是（  ）

A、两个鸡蛋的质量约为100g
B、电视机的功率约为2kW
C、洗澡水温度约为80℃
D、我国某种新型客机飞行速度可以超过光速

【答案】A

【考点定位】温度，质量的估测，电功率

3．【2017•西宁卷】如图甲所示，粗细均匀的电阻丝AB通过滑片连入电路（电阻丝的阻值不随温度变化），小灯泡的额定电压为6V．闭合开关S后，滑片P从最左端A滑到最右端B的过程中，小灯泡的I﹣U图象关系如图乙所示．则下列计算结果正确的是（    ）

A．电源电压为9V

B．小灯泡的额定功率为3W

C．电阻丝AB的最大阻值为6Ω

D．滑片P在A、B两端时小灯泡的电功率之比为1：8

【答案】D

【解析】

由图甲可知，当滑片位于B端时，电路为L的简单电路，此时电路中的电流最大，由图乙可知，通过灯泡的电流为1A，灯泡两端的电压为6V，即电源的电压U=6V，故A错误；灯泡的额定功率PL=ULIL=6V×1A=6W，故B错误；当滑片P在最左端A时，电阻丝AB完全接入电路中，电路中的电流最小，由图乙可知，通过小灯泡的电流为I=0.5A，灯泡两端电压UL′=1.5V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，电阻丝AB两端电压：UAB=U﹣UL′=6V﹣1.5V=4.5V，因串联电路中各处的电流相等，所以，由I=可得，电阻丝AB的阻值：RAB===9Ω，故C错误；灯泡的电功率：PL′=UL′I=1.5V×0.5A=0.75W，则滑片P在A、B两端时小灯泡的电功率之比：PL′：PL=0.75W：6W=1：8，故D正确；故应选D。

【考点定位】欧姆定律的应用；电功率的计算

4．【2017•西宁卷】小明晚上做功课，把台灯插头插在书桌边的插座上，闭合台灯开关，发现台灯不亮．为了找出故障原因，小明把台灯插头插入其他插座，发现台灯能正常发光，用测电笔插入书桌边的插座孔进行检查，发现其中一个孔能使测电笔的氖管发光．故障原因可能是（    ）

A．进户线火线上的熔丝烧断        B．进户线零线断了

C．书桌边的插座与零线断开        D．书桌边的插座与火线断开

【答案】C

【考点定位】家庭电路的故障分析

5．【2017•西宁卷】小明利用电能表测量某个家用电器的电功率，当电路中只有这个电器连续工作时，测得在1h内，消耗的电能为1.2kW•h，那么用这个电器是（    ）

A．液晶电视机  B．台式计算机  C．家用空调  D．电冰箱

【答案】C

【解析】

用电器在t=1h内消耗的电能为W=1.2kW•h，用电器的电功率：P===1.2kW=1200W，

液晶电视机的电功率约为100W，台式计算机的电功率约为200W，空调的电功率约为1000W，电冰箱的功率约为100W，所以电功率是1200W的用电器是空调，故应选C。学&科网

【考点定位】电功率的计算

6．【2017•乌鲁木齐卷】如图所示电路，电源电压不变，AB为铅笔芯，开关闭合后，当滑片M在某一位置时，电路的总功率为P，电流表A1，A2的示数分别为I1、I2；当滑片M滑到另一位置时，电路的总功率仍为P，电流表A1的示数变为I1′，且I1′=I1，此时电流表A2的示数变为I2′，则（    ）

A．I2′≥2I2  B．I2′≤2I2  C．I2′＞2I2  D．I2′=2I2

【答案】D

【解析】

由电路图可知，铅笔芯电阻AM部分和BM部分并联，电流表A1测通过AM部分电阻的电流，电流表A2测通过BM部分电阻的电流，因滑片M在某一位置和另一位置时，电路的总功率相等，所以，由P=UI=可知，两种情况下电路的总电阻相等，因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻之和，所以，当滑片位于M点时，电路的总电阻：R=，同理可得，滑片M滑到另一位置时，电路中的总电阻：R=，则=，即RAMRBM=RAM′RBM′，因并联电路中各支路两端的电压相等，其电源的电压不变，所以，由I=可得，===，即RAM′=2RAM，代入RAMRBM=RAM′RBM′可得，RBM′=RBM，电流表A2前后的示数之比：===，即I2′=2I2； 故应选D。

【考点定位】欧姆定律的应用；电功率与电压、电流的关系

7、【2016·揭阳卷】关于生活用电常识，下列符合要求的是（     ）

A．使用测电笔时手指碰到笔尾的金属帽会触电         B．三脚插头的用电器也可以插入两孔插座

C．不要用湿手拔热水器的插头                       D．家庭电路中开关接在火线或零线上都可以

【答案】C

【考点定位】安全用电

8．【2016·漳州卷】以下符合安全用电的是（    ）

A．将开关安装在灯具和零线之间

B．用正在充电的手机打电话

C．阿勇电器着火时用水来灭火

D．电冰箱的金属外壳要接触地

【答案】D

【解析】

A、从安全用电的角度分析，控制电灯的开关应安装在火线与灯之间，故A错误；

B、若用正在充电的手机打电话，容易发生手机电池爆炸事故，故B错误；

C、生活中的水是导体，用水来灭电火灾非常容易触电的，故C错误；

D、家用电冰箱的金属外壳要接地，防止金属外壳漏电，发生触电事故，故D正确为答案；

【考点定位】安全用电

9．【2016·漳州卷】家用空调正常工作时的电功率最接近（    ）

A．1000W       B．100W       C．10W       D．1W

【答案】A

【考点定位】电功率

10．【2016·漳州卷】下列家用电器，利用电流的热效应工作的是（    ）

A．洗衣机         B．电视机         C．电冰箱       D．电饭煲

【答案】D[来源:学科网]

【解析】

洗衣机、电冰箱主要是把电能转化为机械能。电视机在工作时，主要将电能转化为声能和光能，故A、B、C不符合题意。D、电饭煲工作时把电能转化为内能，利用电流的热效应来工作的，故D正确为答案。

【考点定位】电流的热效应

11．【2016·三明卷】右表列出了一些导体材料的信息。现有长度和横截面积都相同的锰铜合金丝甲和镍铬合金丝乙各一根，若将它们串联后接到电路中，不计温度对电阻的影响，则在相同时间内它们产生的热量之比Q甲∶Q乙为（         ）

A．1∶1         B．2∶5        C．5∶2         D．4∶1

【答案】B

【解析】

两电阻串联时，通过它们的电流大小相等，由于通电时间也相同，所以它们产生的热量之比等于电阻之比为0.44：1.1=2：5，故应选B。学*科网

【考点定位】电热与电阻的关系

12．【2016·三明卷】小明的奶奶有随手关灯的好习惯。当她关灯后，家中电路变大的物理量是（         ）

A．总电阻        B．总电压        C．总功率        D．总电流

【答案】A

【解析】

家庭中的用电器都是并联的，关掉其中一个后，相当减少了电阻的横截面积，所以会增大总电阻，总电流会减小，总电压不变，总功率会减小，故应选A。

【考点定位】家庭电路

13．【2016·泉州卷】下列用电器工作时，能量转化的主要形式与电饭锅相同的是（    ）

A．电烤箱       B．空调       C．电风扇       D．洗衣机

【答案】A

【考点定位】能量的相互转化

14．【2016·泉州卷】如图所示的电路中，电源电压保持不变．闭合开关S，移动滑片，是电压表V1示数与电压表V2示数之比为2：1，此时R2的功率为P1；再次移动滑片，使电压表V1示数与电压表V2示数之比为1：2，此时R2的功率为P2，则P1：P2为（    ）

A．1：4         B．1：2       C．1：1         D．4：1

【答案】C
【解析】
在第1种情况下，R2两端的电压，R1两端的电压为；

在第2种情况 下，R2两端的电压，R1的电压为，根据电阻不变时，通过的电流与电压成正比，所以，两种情况下通过R1的电流之比，即两种情况下通过R2的电流之比；故选C．

【考点定位】电功率与电压、电流的关系，探究电流与电压、电阻的关系实验

15.【2015•揭阳市】关于家庭电路，下列说法正确的是（   ）

A. 空气开关“跳闸”不一定是出现了短路

B. 只有36V的电压对人体才安全

C. 当发现有人触电时，用手把触电的人移开

D. 工作的用电器越多，总电阻越大

【答案】A

【考点定位】家庭电路

16.【2015•梅州市】小林做作业时，电灯突然变暗，其原因可能是

A．电灯的实际电压变大       B．电灯的额定电压变小

C．电灯的实际功率变小       D．电灯的额定功率变小

【答案】C

【解析】

试题分析：通过测量灯泡的额定功率实验，我们知道，灯泡的亮暗与灯泡的实际功率有关，当电灯突然变暗，C电灯的实际功率变小，正确。

【考点定位】灯泡的实际功率

17.【2015•梅州市】下列用电器中，利用电流热效应工作的是

A．电视机         B．电热杯      C．电风扇       D．电脑

【答案】B

【解析】

试题分析：电流热效应是电流通过时，产生大量的热量，也就是把电能主要转化为内能的用电器，比如电热毯、电水壶、电炉子等，正确的选B。A电视机是将电能转化为光能；C是将电能主要转化为机械能的；D电脑是将电能主要转化为光能的；正确选B。学*科网

【考点定位】电流的热效应

18.【2015•佛山市】有关用电常识的做法正确的是

- 可以在绝缘的电线上晾晒衣物      B．触电时可以用绝缘物将电线拨开

C．雷暴时躲在高大农牧的树下安全      D．更换灯泡时没必要断开电源

【答案】B

【考点定位】安全用电

19.【2015•漳州市】电饭煲具有保温和加热功能，晓东同学设计了如图所示的模拟电路（R1＞R2），其中保温状态和加热状态电功率都最小的是（    ）

|  | A． |  | B． |  | C． |  | D． |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【答案】C

【解析】

试题分析：A、开关S1闭合、S2断开时只有R1接入电路，处于保温状态，；S1、S2都闭合时R1、R2并联接入电路，处于加热状态总电阻R并小于R1，。B、开关S1闭合、S2断开时，只有R2接入电路，处于保温状态，；S1、S2都闭合时R1、R2并联接入电路，处于加热状态总电阻R并小于R1，。C、开关S1闭合、S2断开时只有R1 R2串联接入电路，处于保温状态，；S1、S2都闭合时R1接入电路，R2短路，处于加热状态，。D、开关S1闭合、S2断开时，R1、R2串联接入电路，；S1、S2都闭合时，R1被短路，只有R2接入电路，。因为并联后的总电阻小于任何一支路电阻，但是串联电阻大于任何一单值电阻，故在电压U一定时，由可知，C、D中保温电功率最小，C、D中保温功率相等；并联总电阻最小，在电压一定时总功率最大，即A、B的加热功率最大，不满足要求，又由于R1大于R2，在电压U相等时，由可知，C中的加热功率小于D的加热功率，故只有C满足题目要求。故选C。

【考点定位】电功率的计算

20.【2015•漳州市】下列做法符合安全用电规范的是（    ）

|  | A． | 控制灯泡的开关接在零线上 |
| --- | --- | --- |
| [来源:学科网] | B． | 使用测电笔时，手要接触金属体笔尾 |
|  | C． | 在高压输电线附近放风筝 |
|  | D． | 使用空调时，必须使用两孔插座 |

【答案】B

【解析】

试题分析：A、控制电灯的开关安装在火线与灯之间，防止维修或更换电灯时发生触电事故，此选项错误；B、使用测电笔时，人手不能接触笔尖，但必须接触笔尾金属体，此选项正确；C、高压线的电压很高，在其旁边放风筝，风筝容易挂到高压线上，很有可能会发生导电，使得放风筝的人触电．此选项错误；D、由于空调为大功率用电器，且为金属外壳，因此为了安全起见需使用三孔插座，此选项错误。故选B。

【考点定位】安全用电原则

21.【2015•漳州市】如图所示，下列测量记录正确的是（    ）

【答案】B

【考点定位】刻度尺的使用，体温计的使用及其读数，弹簧测力计的使用与读数，电能表参数的理解与电能的求法

22.【2015•厦门市】“珍爱生命、注意安全”是同学们日常生活中能必须具有的意识。关于安全用电，下列说法正确的是

A．保险丝应尽可能选择较粗的

B．家用电器的金属外壳应该接地

C．把电线布置在地毯下更美观

D．站在绝缘体上双手可任意接触电线

【答案】B

【解析】

试题分析：A应该选择规格合适的保险丝，不能选用较粗的，A错；B家用电器的金属外壳应该接地，避免外壳湿后，会漏电，正确。C把电线布置在地毯下，容易引起火灾，错；D站在绝缘体上双手不可任意接触电线，如果接触火线，会因此触电事故，D错。正确B。

【考点定位】安全用电

23.【2015•厦门市】如图1所示机器工作时应用电流热效应的是

【答案】A

【考点定位】电流热效应

24.【2015•泉州市】如图所示的电路中，电源电压保持不变。当开关S闭合，S1断开，甲、乙两表为电流表时，R1和R2消耗的功率P1：P2=2：3；当开关S和S1都闭合，甲、乙两表为电压表时，两电压表示数为V甲：V乙和R1、R2消耗的功率P1′：P2′分别为

A.5：2   3：2             B.2：3   4：9         C.5：2   2：3             D.2：3   9：4

【答案】A

【解析】

试题分析：由图示可知，当开关S闭合，S1断开，甲、乙两表为电流表时，两电阻为并联关系，电压相等，由于R1和R2消耗的功率P1：P2=2：3，由R=U2/P可知电阻与电功率成反比，所以两电阻之比为R1：R2=3：2；当开关S和S1都闭合，甲、乙两表为电压表时，两电阻为串联关系，电压表甲测总电压，电压表乙测电阻R2两端的电压，由串联电路中电流处处相等可知，电压与电阻成正比，所以可知V甲：V乙=（R1+R2）：R2=5：2，当电流相等时，电功率与电阻成正比，所以R1、R2消耗的功率P1′：P2′=3：2；故应选A。

【考点定位】电学综合计算

25.【2015•泉州市】下列情景中，符合安全用电常识的是

A. 开关要接在火线上

B. 维修家庭电路时没有断开总开关

C. 雷雨天气在树底下避雨

D. 保险丝熔断后，可以用铁线替代

【答案】A

【考点定位】安全用电

26.【2015•莆田市】下列措施中不属于节约用电的是（  ）

A．电视机不用时切断电源                B．离开教室随手关灯

C．夏天用空调时把温度调得很低          D．用节能灯代替白炽灯

【答案】C

【解析】

试题分析：用电器所消耗的电能W=Pt，所以不需要使用的用电器要随时切断电源，A、B是可以节约用电的措施。C、夏天用空调时把温度调得很低，空调需要工作的时间更长，才能达到较低的温度，消耗的电能增多，不属于节约用电的措施，答案为C。D、节能灯发光效率高，在相同亮度的情况下，节能灯比白炽灯功率低，用节能灯代替白炽灯更省电。学*科网

【考点定位】电能

27.【2015•龙岩市】图中不符合安全用电的做法是

【答案】D

【解析】

试题分析：搬动电器时断开电源符用电安全，故A正确；睡前拔掉电热毯电源可以防止因漏电造成伤害，符合用电安全，故B正确；发生电器火灾时，不能直接用水去扑灭，应立即切断火场电源，符合用电安全，故C正确；用不绝缘的医用胶布包扎电线破损处，在通电时会形成短路，造成危险，不符合用电安全，故D错误；应选D。

【考点定位】安全用电

28.【2015•龙岩市】直接测量消耗电能多少可以用

A．电能表       B．电压表        C．电流表       D．电阻箱

【答案】A

【解析】

试题分析：电能表是用来测电流通过用电器所做的电功的仪表；电压表与电流需要结合起来才能测量，单个的不能，电阻箱不能测电能，故应选A。

【考点定位】电能表

29.【2015•福州市】关于安全用电，下列正确的是

A．人不能靠近高压带电体    B．安装电路时，开关必须接零线

C．用湿手拔用电器的插头    D．金属外壳和大功率的用电器不要接地

【答案】A

【考点定位】安全用电

二、多项选择题

三、填空题

1．【2017•西宁卷】如图所示电路，电源电压为6V，R1=10Ω，R2=20Ω，当S1、S2、S3闭合时，电路消耗的总功率为      W；当闭合S1，断开S2、S3时，电压表示数为3V，则10s内R3产生的热量为      J，此时R1的功率与S1、S2、S3闭合时R1的功率的比值为       ．

【答案】5.4；9；1：4

【解析】

当S1、S2、S3闭合时，为R1、R2的并联电路，此时电路的总电阻： =+，即=+，解得：R=Ω，干路中的电流：I===0.9A；电路消耗的总功率：P=UI=6V×0.9A=5.4W；当闭合S1，断开S2、S3时，为R1、R3的串联电路，电压表测量R1两端电压，即U1=3V，则R3两端电压U3=U﹣U1=6V﹣2V=3V，流经R1的电流I1===0.3A，因为串联电路中电流处处相等，则I=I3=0.3A，由I=可得，R3===10Ω，10s内R3产生的热量Q=U3It=3V×0.3A×10s=9J；此时R1的功率P1===0.9W；S1、S2、S3闭合时R1的功率===3.6W，则==。

【考点定位】电功率的计算；焦耳定律的计算公式及其应用

2．【2016·莆田卷】如图所示小夜灯，它与其它家用电器是      联的，正常工作10小时，消耗电能    kW•h．

【答案】并；0.01

考点：电功率计算

3．【2016·三明卷】家庭电路中，控制灯泡的开关与灯泡是        联的；图9三脚插座的第        孔与地线相连。

【答案】串   3

【解析】

在家庭电路，开关与灯泡应是串联的；三脚插座第3孔与地线相连。

【考点定位】家庭电路

4.【2015•揭阳市】（4分）甲、乙两人在相同的水平路面上，分别以1m/s和0.5m/s的速度将两个完全相同的木箱沿直线匀速推动了10m。在此过程中，甲推木箱的力      （填“大于”、“小于”或“等于”） 乙推木箱的力，     （填“甲”或“乙”）做功的功率更大。

【答案】等于；甲

【考点定位】平衡力；功率

5．【2015•茂名市】（3分）如图所示是电动机结构的示意图，F为换向器，它的作用是    ．闭合开关S，线圈缓慢转动，现要使线圈转动加快，可以    ．小明用图乙所示的电子式电能表测额定电压为220V洗衣机的功率，当电路中只有洗衣机正常工作时，电能表的指示灯在3 min内闪烁30次，则该洗衣机的额定功率是    W．（3000imp/kW•h表示消耗1千瓦时电能指示灯闪烁3000次）

【答案】使线圈在平衡位置自动改变线圈中的电流方向   增大线圈中电流  200

【解析】

试题分析：电动机能连续转动是利用了换向器使线圈在平衡位置自动改变线圈中的电流方向；使得线圈转速加快，可以增大线圈中电流，也可以换用磁性更强的磁体。洗衣机在额定电压下消耗的电能为W=kW•h=0.01kW•h，由于洗衣机正常工作，则P额=P===0.2kW=200W。学#科网

【考点定位】电动机  额定功率

6．【2015•茂名市】（3分）太阳能热水器、电热水器、燃气热水器是常见的三种热水器．现需将10kg、20℃的水加热到40℃，不考虑能力转换过程中能量的损失，若用太阳能热水器加热，则水吸收了    J太阳能；若用额定功率为1000W的电热水器正常加热，则需要    分钟；若用燃气热水器加热，则需要完全燃烧    m3的燃气．（水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）．燃气的热值为4.2×107J/m3）

【答案】8.4×105  14   0.02

【考点定位】热量

7．【2015•茂名市】（3分）如图甲所示的两种使用测电笔的方法，正确的是    ．如图乙所示是两种硬导线与螺钉压按式接法（箭头方向表示拧紧螺钉的方向），其中不容易造成接触不良的是    ．如图丙所示，用电水壶烧水时，若不慎有水溅入旁边的插座里，可能导致电路    ，使空气开关跳闸．

【答案】A  C  短路

【解析】

试题分析：（1）使用测电笔时，笔尖接触被检测的导线，如果手不接触笔尾金属体时，笔尖无论接触火线还是零线，氖管都不发光．所以手一定要接触笔尾的金属体，氖管发光时接触的是火线，氖管不发光时接触的是零线．读图可知，A的使用方法是正确的；（2）在图C中导线绕半圈，其环绕方向和接线柱拧紧方向相同，导线和接线柱接触良好了；在图D中导线绕半圈，其环绕方向和接线柱拧紧方向相反，接线柱拧紧时，导线容易脱落，容易造成接触不良。（3）若不慎有水溅入旁边的插座里，会造成电路短路，电路电流过大，使空气开关跳闸。

【考点定位】测电笔的使用   家庭电路

8.【 2015•广东省】如题14图是一种电热暖手宝及其主要参数，暖手宝内有水及加热元件等，选用水作为吸热或放热物质是因为水的         较大（选填“密度”、“比热容”或“质量”）。使用前要先给暖手宝通电加热，假设所消耗的电能有70%转化为水的内能，则在额定电压下，水由15℃加热至自动断电，此过程中消耗的电能是      J，所需要的加热时间为         s。[c水=4.2×103J/(kg.℃)]

【答案】比热容，3×105，600

【考点定位】水的比热容大，热量计算，功率的计算

9.【2015•泉州市】小戴家新买了一台太阳能热水器，该热水器工作时，是将太阳能转化为    能；若将质量为40kg，温度为20℃的水加热到50℃，需要吸收             J的热量。 [已知 c水=4.2×103J/（kg•℃）]

【答案】内   5.04×106

【解析】

试题分析：太阳能热水器吸收太阳能，使水的温度升高，内能增大，太阳能转化为水的内能；吸收的热量为：Q=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×40kg×30℃= 5.04×106J。

【考点定位】热量的计算

10．【2015•莆田市】电炉丝热得发红，而跟它串联的导线却几乎不发热，这是因为通过它们的电流            （填“相等”或“不相等”），而导线的电阻比电炉丝的电阻        （填“小”或“大”）   得多。

【答案】相等  小

【考点定位】焦耳定律

11 【2015•福州市】小华用一电磁炉将质量为1kg的水【c水=4.2×l03J/（kg．℃）】从20℃加热到30℃，水吸收的热量是    J，若不计热损失，加热时间为35 s，则该电磁炉的实际功率是____W。

【答案】4.2×104     1200

【解析】

试题分析：水吸收的热量Q=cm△t=4.2×103J／（kg·℃）×1kg×（30℃-20℃）=4.2×104J；

电磁炉的实际功率为P=W/t=4.2×104J/35s=1200W.学*科网

【考点定位】热量和功率的计算

12. 【2015•福州市】如图8所示，电源电压12V，滑动变阻器标有“10Ω1 A”字样，灯Ll、L2分别标有“6 V 6W”和“3V 3W”字样。只闭合Sl、S3时，滑动变阻器滑片P位于某位置，灯L1、L2均正常发光，则通过灯L1的电流为____A，滑动变阻器消耗的电功率为Pl;此时只闭合Sl、S2，为保证灯L1正常发光，滑片P应向____移动（选填“左”或“右”），滑动变阻器消耗的电功率为P2，则Pl：P2=____。

【答案】1   右    1：2

【考点定位】等效电路；欧姆定律；电功率

13．【2016·漳州卷】在如图所示的电路中，电源电压恒定，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器（a、b为其两端点）．开关S闭合后，当滑动变阻器的滑片P在a、b之间滑动的过程中，电压表的示数变化了3V，电阻R1的电功率变化范围是1.2W～2.7W，则电源电压为            V，滑动变阻器R2的最大阻值为            Ω

【答案】9    15

【解析】

由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，

当滑片位于a端时，电路为R1的简单电路，R1消耗的电功率最大，

则R1的电功率：

当滑片位于b端时，接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，R1消耗的电功率最小，

则R1的电功率：

由可得：

解得：U1=2U/3，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压：

U2=U﹣U1=U﹣U=U=3V，

解得：U=9V，由①可得，

解得：R1=30Ω，

因串联电路中各处的电流相等，所以，电路中的电流：

解得：R2=15Ω。

【考点定位】欧姆定律    电功率

四、作图、实验写探究题

1．【2017•广东卷】小明探究电流一定时，导体消耗的电功率与导体电阻的关系”，现有实验器材：稳压电源、电压表、电流表、滑动变阻器、电阻箱(符号为)、开关及若干导线。

(1)为了完成此探究实验，请你在题22—1图的虚线框内将实验电路图补充完整；若连接电路后，闭合开关，发现电压表的指针偏转如题22—2图所示，其原因可能是       。

(2)实验中利用公式             计算电阻箱阻值不同时消耗的电功率，实验过程需要记录的物理量有：电阻箱两端电压U、通过电阻箱的电流I和                     。

(3)在实验中，小明需多次改变电阻箱的阻值进行测量，每改变一次阻值，都必须移动滑动变阻器的滑片来控制                       ，多次改变电阻箱阻值的目的是                           。

(4)完成上述实验后，小明又从实验室借了一个额定功率为2.5V的小灯泡和一个单刀双掷开关，设计了题22—3图所示实验电路图来测量小灯泡的额定功率，实验如下：闭合开关S1，将开关S2拨到触点2，把电阻箱调到10Ω，刚好使电压表的示数为2.5V；再将开关S2拨到触点l，读出电压表的示数为4.5V，小灯泡额定功率P=           W。

【答案】（1）电压表正负接线拄接反  (2)P=UI  电阻箱的阻值R  (3)电流不变多次进行实验使实验结论更具普遍性（避免偶然性）  (4)0.5W

【考点定位】测量电功率的综合实验探究过程。

2．【2017•西宁卷】小明同学在“测量小灯泡电功率”的实验中，已知电源电压是6V，小灯泡的额定电压是3.8V，电阻约为8Ω．

（1）请你用笔画线代替导线帮他将图甲中的实物图连接完整．

（2）正确连接电路后，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该置于       （选填“A”或“B”）端．

（3）小明同学调节滑动变阻器，进行了几次实验，得到部分U和I的数据如下表所示：

（4）小明同学在对数据进行分析时发现：小灯泡灯丝电阻随电压的增大而       （选填：“增大”或“减小”、“不变”）．在第1次实验中，小灯泡不亮的原因是              ．

（5）当小明同学继续调节滑动变阻器测量时，把灯丝烧断了（其余元件完好），则此时电压表示数约为   V．

（6）小明同学在实验室借了甲：“10Ω   1.5A”、乙：“20Ω   1.2A”和丙：“30Ω  1A”三个滑动变阻器，你认为他完成上表实验所使用的滑动变阻器是：     （选填：“甲”或“乙”、“丙”），理由是：     ．

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.80 | 4.20 |
| I/A | 0.20 | 0.40 | 0.47 | 0.5 | 0.51 |
| 灯泡亮度 | 不亮 | 不亮 | 偏暗 | 正常 | 很亮 |

【答案】（1）如下图所示；（2）B；（3）0.5；（4）增大；小灯泡实际功率太小；（5）6；（6）丙；为完成第一次实验，滑动变阻器接入电路的电阻至少为25Ω

【考点定位】电功率的测量

3．【2017•乌鲁木齐卷】在“测量小灯泡的电功率”的实验中，小灯泡的额定电压为2.5V．

（1）正确连接电路后，闭合开关前应将滑动变阻器的阻值调到最       ；闭合开关后，发现电压表和电流表中只有一只电表有示数，小灯泡亮度一般，说明       表发生了断路．

（2）排除故障后，根据测得的实验数据做出小灯泡电压在1.5V﹣2.5V之间的I﹣U图象如图所示，则小灯泡的额定功率是     W．小灯泡电压为1.5V时的电阻      （填“大于”、“小于”或“等于”）小灯泡电压为2.5V时的电阻．若小灯泡电压为1.5V、2.0V、2.5V时小灯泡的功率分别为P1、P2、P3，则P2     （P1+P3）（填“＞”、“＜”或“=”）．

【答案】（1）大；电压；（2）0.625；小于；＜．

【考点定位】电功率的测量

4．【2016·河源卷】如图所示，请用笔画代替导线，将图中元件接入家庭电路中，要求：①同时闭合声控开关和光控开关电灯才能亮；②三孔插座单独接入．

【答案】
【解析】
同时闭合声控开关和光控开关电灯才能亮，所以灯泡与两个开关串联。且火线要先过开关，再接入灯泡尾部的金属点，零线接入螺旋套；三孔插座单独接入，所以三孔插座应该与灯泡并联，其接法为：左零右火上接地，如下图所示：

【考点定位】家庭电路的连接

5.【2015•莆田市】请将图中的电灯和控制电灯的开关正确接入家庭电路中。

第22题图

【答案】

【解析】

试题分析：家庭电路中控制灯泡的开关应与灯泡串联，并接在火线上，连接灯泡时应使灯泡顶部与火线相连，螺旋部分与零线相连，目的是当开关断开时，使灯泡与火线断开，以防发生触电事故。

【考点定位】家庭电路的连接

6.【2015•揭阳市】（2分）请用笔画线代替导线，将图甲中的连有开关的电灯和三孔插座接入家庭电路中。

请用笔画线代替导线，将图甲中的连有开关的电灯和三孔插座接入家庭电路中。

【答案】如下图所示

【考点定位】家庭电路的连接

7.【2015•茂名市】（8分）小明在测量标有“2.5V”字样的小灯泡电功率时：[来源:学_科_网]

（1）连接实物电路如图甲所示，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，发现小灯泡不亮．经检査，有一根导线连接错误，请你在连接错误的导线上打“×”，并补画出正确的连线．

（2）如果用干电池做电源，他至少用干电池    节．

（3）闭合开关，移动滑片P到某一点，电压表的示数如图乙所示为    V．若要测量小灯泡的额定功率，应将实物电路中的滑片P向滑动变阻器的    （选填“左”或“右”）端移动，才能使电压表的示数为2.5V．

（4）移动滑片P，记录多组电压表和电流表的示数，并绘制出如图丙所示的I﹣U图象．根据图象信息，可计箅出小灯泡额定功率是    W．

（5）改正实物连接图甲的错误后，该电路还可以用來做其他实验，请你写出其中两个：①    ；②    ．

【答案】

（1）

（2）2  （3）2.2  左  （4）0.5  （5）①测量小灯泡的阻值 ②研究滑动变阻器的作用

【解析】

试题分析：（1）由图可知，滑动变阻器与灯泡并联，电压表串联在电路中了，应将滑动变阻器与灯泡串联，电压表应并联在小灯泡两端；将灯泡左端接线柱改接到电源的负极接线柱上即可；

（2）一节干电池1.5V，灯泡的额定电压为2.5V，所以至少用干电池2节；

（4）由图象可以得出，当灯泡两端电压U=2.5V时，通过灯泡的电流I=0.2A，所以灯泡的额定功率P=UI=2.5V×0.2A=0.5W；

（5）利用此电路图可以完成的实验有：测量小灯泡阻值，研究滑动变阻器的作用等．

【考点定位】测小灯泡的电功率

8．【2015•厦门市】如图16所示，用测电笔测试某家庭电路中两条输电线时，只有接触下方那条电线时测电笔的氖管发光。请将图中灯泡、开关接入线路。

[来源:学|科|网]

【答案】

【考点定位】家庭电路连接

9．【2016·三明卷】（6分）在测量额定电压为2.5V小灯泡功率的实验中：

（1）请用笔画线代替导线，将电压表正确连人图20所示的实物电路中。

（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片户应移至        端（选填“A”或“B”）。

（3）正确连接电路后，闭合开关，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡都不发光，且电压表、电流表均无示数。某同学用一根导线排查故障，当把导线的两端分别接在M、N和M、B接线柱上，发现小灯泡两次都发光且电压表均有示数。根据上述现象可判断出电路的故障是                       。

（4）排除故障后闭合开关，调节滑动变阻器的滑片使电压表示数为2.5V，此时电流表的示数为          A（如图21所示），小灯泡的额定功率是         W。

【答案】（1）如下图所示    （2）A    （3）电流表断路   （4）0.28A  0.7W

【考点定位】测小灯泡的电功率

10．【2016·漳州卷】如图甲所示是“测量小灯泡电功率”的实验装置，电源电压为4V且保持不变，小灯泡额定电压为2.5V，电阻约为9Ω，滑动变阻器标有“20Ω  1A”字样．

（1）请用笔划线代替导线把图甲中的实物电路连接完整；

（2）闭合开关前，滑动变阻器滑片用调至            （选填“A”或“B”）端；

（3）正确连接电路后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表、电压表指针均有偏转，则小灯泡不发光的原因是            ；

（4）实验中，电压表示数如图乙所示，要使小灯泡正常发光，应将滑片向            （选填“左”或“右”）移；

（5）一实验小组的数据如表示数：

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.9 |
| I/A | 0.06 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.30 |

老师在检查时指出第            次实验的数据无法从实验中测得，理由是            ．该小灯泡的额定功率是            W；

（6）另一实验小组在原有器材基础上，不使用电流表，增加一个阻值已知、大小合适的定值电阻R0和若干开关、导线也能测出小灯泡的额定功率，请你在图丙的方框内画出该小组的实验电路图（要求：电路只连接一次并考虑灯丝电阻受温度变化的影响）

【答案】（1）

（2）B  （3）滑动变阻器接入电路的阻值过大，灯泡的实际功率过小  （4）左

（5）1   滑动变阻器的最大阻值偏小，不能将灯泡两端电压调为0.3V    0.7

（6）见下图

【解析】

（1）滑动变阻器应与灯泡串联，滑动变阻器要采用“一上一下”的接法；答案如上图所示。

（2）闭合开关前，为了保护电路，滑动变阻器的滑片应置于最大阻值处，由甲图可知滑片应滑到B端；

（3）正确连接电路后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表、电压表指针均有偏转，则原因可能是：滑动变阻器接入电路的阻值过大，灯泡的实际功率过小；

（4）小灯泡额定电压为2.5V，由图乙可知，电压表的示数为1.9V，低于额定电压；要使灯泡正常发光，应增大灯泡两端的电压，根据串联分压的规律可知，应减小变阻器两端的电压，减小变阻器的阻值，应将滑片向左端滑动，直到电压表的示数为2.5V；

（5）由实验数据知，当灯泡两端的电压为0.3V时，滑动变阻器的电压应为4V﹣0.3V=3.7V， 此时电路中的电流为0.06A，则滑动变阻器的电阻应为

而滑动变阻器的最大阻值为20Ω，所以不能得到第1组数据；原因是：滑动变阻器的最大阻值偏小，无论如何移动滑片，都不能将灯泡两端电压调为0.3V；灯泡的额定电压为2.5V，由表格数据可知，此时灯泡的电流为0.28A，灯泡的额定功率： P=UI=2.5V×0.28A=0.7W。

（6）实验需要测出灯泡两端电压与通过灯泡的电流，可以把灯泡与定值电阻串联，测出定值电阻两端电压，由欧姆定律求出通过定值电阻的电流，由于灯泡与定值电阻串联，可以求出通过灯泡的电流，然后由P=UI求出灯泡额定功率，实验电路图如上图所示。

【考点定位】电功率的测量

11、【2016·揭阳卷】（9分）“测量小灯泡电功率”的实验电路如图甲所示。电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2.5V。

（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于        端（选填“A”或“B”），目的是               。

[来源:Z_xx_k.Com]

（2）实验中，闭合开关，移动滑片P到某个位置时，电压表的示数为2.2V，若想测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向         （选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为      V，这时电流表的示数如图乙所示，读数为         A，则小灯泡的额定功率为         W。

（3）此实验还可以只用电流表而不用电压表也能测灯泡额定功率，其电路如图丙所示，R0＝10Ω，其中关键的一步是必须调节滑动变阻器，使电流表A2的示数为        A时，再读出电流表A1的示数，才能计算出小灯泡的额定功率。

【答案】（1）A；保护电路（2）B；2.5；0.32；0.8；（3）0.25

【考点定位】测量小灯泡电功率

12．【2016·莆田卷】测量小灯泡的电功率，用到的器材如图甲所示，已知小灯泡的额定电压为3.8V，电阻约为10Ω，电源电压恒为6V，规格为“5Ω 1A”和“50Ω 1A”的滑动变阻器各一个供选择．

（1）滑动变阻器应选用规格为            ．

（2）请你用笔画线代替导线，把图甲中的实物连接完整的测量电路，（要求滑动变阻器的滑片向右移动时灯变亮）

（3）连接完电路后，闭合开关，发现灯泡不亮，电流表无示数，而电压表有示数，且接近电源电压，原因可能是            ．

（4）小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，该示数是            A，此时小灯泡消耗的电功率是            W．

（5）如果电压表量程0﹣15V损坏，量程0﹣3V能正常使用，仍利用现有的器材完成实验，请在方框内画出你设计的电路图．

【答案】（1）50Ω 1A；（3）灯泡处断路（灯泡的灯丝断了；灯泡或灯座的接线处接触不良）；（4）0.4；1.52

【解析】

（1）灯泡的额定电压为3.8V，灯泡额定电流：；电源电压约为6V，灯泡额定电压为3.8V，滑动变阻器电压至少为U滑=U源﹣U=6V﹣3.8V=2.2V，滑动变阻器电阻至少为，故选择的变阻器规格为“50Ω 1A”；

（2）灯泡额定电压为3.8V，电压表应选择15V量程，把灯泡、电流表、滑动变阻器串联接入电路，电压表并联在灯泡两端，要求滑动变阻器的滑片向右移动时灯变亮，应接入右下接线柱，如图所示：

（3）电路故障从短路和断路两方面分析，灯泡不亮，电流表无示数，说明电路无电流，电路出现断路，电压表示数接近电源电压，说明电路有电压，即测量的是电源电压，因此可能是电路中灯泡断路了（灯泡的灯丝断了；灯泡或灯座的接线处接触不良）；

（4）由图乙可知，电流表量程是0.6A，最小分度值是0.02A，电流表示数I=0.4A，灯泡的额定功率P=UI=3.8V×0.4A=1.52W；

（5）电压表0～15V量程损坏，电压表与滑动变阻器并联，如图所示：

考点：测量灯泡的电功率

13.【2015•泉州市】 在“测量小灯泡的电功率”实验中，小灯泡额定电压为3.8V（电阻约为10Ω），电源电压为6V。

（1）小敏连接了如图23所示的部分实物电路，请你用笔画线代替导线，将电路连接完整。

（2）若有规格分别为“5Ω 1A”、 “20Ω 0.5A”、 “50Ω 0.2A”的三个滑动变阻器供选择，为了使实验能顺利进行，应选用规格为          的滑动变阻器连入电路。

（3）小敏同学连接好电路后，闭合开关，他发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡都很暗，且两表示数不变，出现上述故障的原因可能是：                           。

（4）故障排除后，再次闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，当电压表示数为       V时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数为0.34A，则小灯泡的额定功率是        W。

（5）小敏通过移动滑动变阻器的滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成如图24所示的I-U图像，通过分析图像，你能得到                        （写出一条信息或规律即可）。[来源:学§科§网]

【答案】（1）如下图所示；（2）20Ω   0.5A  （3）滑动变阻器电阻丝两端的接线柱接入电路（4）3.8   1.29（5）小灯泡两端电压增大，电流增大

【考点定位】测量小灯泡的电功率

14．【2015•厦门市】（9分）小鹭利用电流表和电阻箱测量小灯泡的功率，设计并连接了如图21所示的部分实验电路。

（1）请你添加一条导线，将图21所示的实物图补充完整，并使滑动变阻器的滑片P右移时接入电路的阻值变大。

（2）闭合开关S1，将开关S2板向            （选填“1”或“2”），调节滑动变阻器使电流表的示数为I1，如图所示，I1=            A。[来源:学科网ZXXK]

（3）将开关S2扳向另一端，保持            的阻值不变，调节            的阻值R，使电流表的示数仍为I1。

（4）若此时R=7.0Ω，小灯泡的实际功率P1=            W。

（5）若小灯泡的额定电流为I0=2I1，以下关于额定功率P0与实际功率P1的数值关系，你认为最有可能的是 （    ）[来源:学_科_网]

A．P0=2P1    B．P0=3P1    C．P0=4P1    D．P0=5P1

【答案】（1）如图所示   （2）1  0.2   （3）滑动变阻器   电阻箱  （4）0.28  （5）D

【解析】

试题分析：（1）滑动变阻器的滑片P右移时接入电路的阻值变大，说明滑动变阻器将左下接线柱接入了电路中，滑片向右移动时，离下接线柱越远，接入电路中的电阻值越大。

（2）此实验是先将灯泡接入电路，测量出流过的电流值，再将变阻箱接入电路中，调节变阻箱的电阻，使得电流值仍为刚才电流值，则电阻箱的电阻值就是灯泡的电阻。因此，闭合开关S1，将开关S2板向1，调节滑动变阻器使电流表的示数为I1，电流表0--0.6A， I1=0.2A。

（3）将开关S2扳向另一端，保持滑动变阻器的阻值不变，调节变阻箱的阻值R，使电流表的示数仍为I1。

（4）若此时R=7.0Ω，小灯泡的实际功率P1=I2R=（0.2A）2×0.7Ω=0.28W。

（5）若小灯泡的额定电流为I0=2I1，假定灯泡电阻不变，则额定功率P0=（2I1）2R=4I12R=4P1，但是灯泡的电阻随着温度的升高而增大，因此P0﹥4P1，最有可能的是选项D。

【考点定位】测量灯泡的功率

15．【2015•汕尾市】（7分）（1）体温计是根据液体的         规律制成的，如图6 甲所示的体温计的示数是      ℃；

（2）如图6 乙所示，木块的测量值是   cm，分度值是     mm；

（3）如图6 丙所示，弹簧测力计的示数是    N；

（4）如图6 丁所示，电能表的示数是     kw · h ；接在这种电能表上的用电器每消耗1kw · h 电能，电能表上的转盘转过       转。

【答案】（1）热胀冷缩  37.7；（2）1.75  1；（3）1.6；（4）520.3  2000

【考点定位】温度计；刻度尺；测力计；电能表

16. 【2015•广州市】 测量小灯泡的电功率实验（小灯泡额定电压为2.5V）.（1）请根据实验目的，连接图27的电路.

电路图正确连接后，电压表、电流表的示数及灯泡亮度如下表：

（2）第3次实验的电压表、电流表示数如图28所示，请把实验数据填写在表中.（3）哪次实验灯泡正常发光？________________（填写数据序号）（4）第5次实验看不到灯泡发光，电路是否断路？_____________.判断依据是什么？________________小明实验时，连接了如图所示29所示的实物图，接线有错误.

（5）在方框内画出与图29连接情况对应的电路图.

（6）如图29所示电路，只是接线有错误，闭合开关，灯亮吗？________________

电压变指针是否有偏转？___________________

【答案】（1）电路图连线如下图所示；（2）1.7  0.24；（3）2；（4）否  电流表有示数；（5）如下图所示；（6）不亮   有偏转

【解析】

试题分析：（1）实验电路图连线如上图所示；（2）第3次实验中的电压为1.7V，通过的电流为0.24A；（3）当电压为额定电压时，小灯泡能正常发光，所以应是第2次小灯泡能正常发光；（4）第5次实验虽然看不到灯泡发光，电路是仍是通路，因为电流表有示数，这是因为把电压表串联到了电路中了；（5）电路图的设计如上图所示；（6）图29所示电路，接线有错误，闭合开关，灯不会亮，电压变指针有偏转。学*科网

【考点定位】 测量小灯泡的电功率

17．【2016·泉州卷】小杨在“测量小灯泡额定功率”的实验中，所用小灯泡的额定电压为2.5V．

（1）用笔画线代替导线，将图甲的实物图连接完整．

（2）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数、电流表无示数，则可能的原因是       ．

（3）排除故障后，闭合开关，发现此时电压表的示数为2.2V，若要测量小灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片P向   （选填“左”或“右”）移动，直到电压表的示数为     V，此时电流表示数如图乙所示，其值为      A，则小灯泡的额定功率为      W．

【答案】（1）；（2）小灯泡断路；（3）左；2.5；0.24；0.6
【解析】
（1）根据题意可知，灯泡的额定电压为2.5V，因此电压表量程选择0～3V，故将电压表的3V接线柱与灯泡的右接线柱相连，如下图所示：

（2）灯泡不亮，可能是灯泡断路，或灯泡短路，或灯泡之外电路断路造成的；电流表无示数，说明电路断路；电压表有示数，说明电压表与电源连接相连，电压表并联电路之外电路不存在断路，综合分析可知，小灯泡断路；

（3）电压表示数小于灯泡额定电压，故需减小滑动变阻器两端电压，即减小滑动变阻器接入电路的阻值，故将滑片向左移动；使电压表示数为2.5V；根据图乙可知，灯泡两端电压为2.5V时，通过灯泡的电流为0.24A，故灯泡的额定功率：P=UI=2.5V×0.24A=0.6W．

【考点定位】电功率的测量

18．【2015•莆田市】（6分）在“测量小灯泡的额定功率”的实验中，已连接的部分电路如图甲所示，图中电源电压恒定，小灯泡上只能看到“2.5V”字样。

（1）请你用笔画线代替导线，将图甲所示实物电路连接完整。

m

（2）连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，发现小灯泡始终不亮，电流表有示数，电压表示数为零，则出现故障的原因可能是                    。

（3）故障排除后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P到某处时，电压表示数为2V，为了测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向      （填“A”或“B”）端滑动，直到电压表示数为          V时，小灯泡正常发光，此时电流表指针位置如图乙所示，则小灯泡额定功率为            W。

【答案】（1）

（2）小灯泡短路  （3）B   2.5   0.5

【解析】

试题分析：（1）补充电路连接图时，首先画出电路原理图，测小灯泡的额定功率实验要测小灯泡两端的电压，电压表要与灯泡并联，滑动变阻器要串联在电路中，且“一上一下”连接在电路中。（2）连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，电流表有示数，说明电路是通路，发现小灯泡始终不亮，电压表示数为零，说明局部电路短路，因此出现故障的原因可能是小灯泡短路。（3）闭合开关，移动滑动变阻器滑片P到某处时，电压表示数为2V，为了测量小灯泡的额定功率，应使小灯泡两端电压为额定电压，即电压表示数为2.5V，故应将滑片P向B端滑动，增大电路中的电流，使小灯泡两端电压变大，直到电压表示数为2.5V时，小灯泡正常发光。此时，电流表示数为0.2A，小灯泡的额定功率P额=U额I=2.5V×0.2A=0.5W。

【考点定位】测小灯泡的电功率

19．【2015•漳州市】（6分）在测量小灯泡电功率的实验中，提供的器材有：额定电压是3.8V，电阻约为8Ω的小灯泡一个，电源（电压恒为6V）、电流表、电压表、开关，“20Ω，1A”的滑动变阻器各一个，导线若干．

（1）请根据图甲的电路图，用笔画线代替导线，将图乙的实物电路连接完整．

（2）闭合开关前，滑片P置于滑动变阻器的     端，闭合开关，发现灯泡不亮，电流表有示数，电压表示数为零，此现象的原因是       ．

（3）排除故障后，闭合开关，移动滑片P，当电压表示数为3.8V时，电流表示数如图丙所示，则通过小灯泡的电流是      A，灯泡的额定功率是     W，继续向左移动滑片P，电压表示数将     ．

（4）若电压表0﹣15V量程开路，阿荣设计如图丁所示的电路，继续实验：

①闭合开关前，应将滑片P置于滑动变阻器的      位置（选填“A端”，“B端”“中间偏左”或“中间偏右”）

②移动滑片P，当电压表示数为     V时，小灯泡正常发光．

【答案】（1）见解析 （2）灯泡短路 （3）0.5A   1.9W   增大 （4）① 中间偏左    ② 2.2

【解析】

试题分析：（1）由图电压表测灯泡两端电压，小灯泡额定电压是3.8V，所以电压表应使用0﹣15V量程．如图所示：

（2）为保护电路闭合开关前，滑片P置于滑动变阻器最大值处，由图滑片乙，P应置于B端；电流表有示数，说明电路是通路，灯泡不亮，电压表示数为零，则可能是灯泡被短路了；（3）由图乙电流表使用的是0﹣0.6A量程，分度值为0.02A，由丙图可知电流表示数为0.5A；此时灯光正常发光，灯泡的额定功率：；向左移动滑片P，滑动变阻器连入阻值变小，分压减小，根据串联电路的电压特点，灯泡两端电压增大，即电压表示数增大；（4）①灯泡正常发时，UL=3.8V，通过灯泡电阻约为，此时滑动变阻器连入阻值：，已知电源电压为6V，由丁图，电压表测滑动变阻器两端电压，使用0﹣15V量程，所以电压表不会超过量程，在闭合开关前，应使电灯电压低于3.8V，变阻器的最大值为20Ω，为使电路安全且实验中调节方便，只需要将滑片P置于略小于其最大值一半的位置就可以了，即P置于中间偏左的位置；②灯泡正常发光时，UR=U﹣UL=6V﹣3.8V=2.2V。故答案为：（1）见上图；（2）B；灯泡短路；（3）0.5A；1.9；增大；（4）①中间偏左；②2.2。

【考点定位】电功率的测量

五、计算题

1．【2017•西宁卷】小珊新买了一个电热水壶，其名牌如图所示，请回答[水的比热容c水=4.2×103J/（kg•℃），气压为1标准大气压]；

（1）电热水壶正常工作时的电阻是多少？

（2）在额定电压下，不考虑热量损失，用该电热水壶将初温为20℃的2kg的水烧开，需用多长时间？

（3）在额定电压下，小珊实际将初温为20℃的2kg的水烧开，用时7min，则该电热水壶的效率为多少？

【答案】（1）24.2Ω；（2）336s；（3）80%

【解析】

（1）由P=可得，电热水壶正常工作时的电阻：R===24.2Ω；（2）水吸收的热量：Q吸=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×=6.72×105J，在额定电压下，P=P额=2000W，不考虑热量损失，W=Q吸=6.72×105J，由P=可得，水烧开需用时间：t===336s；（3）由P=可得热水壶实际消耗的电能：W1=Pt1=2000W×7×60s=8.4×105J；该电热水壶的效率：η=×100%=×100%=80%。

【考点定位】电功与热量的综合计算

2．【2017•乌鲁木齐卷】如图所示电路，电源电压U=6V，R1=2Ω，闭合开关后，电流表度数为1.0A．求

（1）R1两端的电压；

（2）R2在1min内消耗的电能．

【答案】（1）2V；（2）240J

【考点定位】欧姆定律的应用；电功的计算

3. 【2015•福州市】（9分）图13是一款新研发的微型机器人，它可拖动比自身重大很多的物体。机器人质量是1.2×10-2kg，它静止在水平地面上时，与地面的接触面积是1×10-4m2。求：

（1）它受到的重力是多少？（g取10 N/kg）

（2）静止时，它对水平地面的压强是多少？

（3）若它用120 N的水平拉力在10 s内匀速拖动重物前进1m，则拉力的功率是多少？

【答案】（1）0.12N  （2）1.2×103Pa   （3）12W

【解析】

试题分析：（1）机器人受到的G=mg=1.2×10-2kg×10N/Kg=0.12N；

（2）因为机器人静止在水平地面上，所以，它对地面的压力为F压= G=0.12N,

它对地面的压强为p=F压/S=0.12N/1×10-4㎡=1.2×103Pa；

（3）水平拉力做的功为W =Fs=120N×1m=120J,

拉力的功率为P=W/t=120J/10s=12W.

【考点定位】压力与压强；功与功率

4．【2015•莆田市】（8分）某三档电炖锅的工作电路可简化为如图所示的电路图，其两段电热丝的阻值分别为R1和R2，且R1＞R2，说明书的部分参数如表。

| 额定电压 | 电炖锅挡位 | 额定功率 |
| --- | --- | --- |
| 220V | 低温[来源:Zxxk.Com] | 200W |
|  | 中温 | 400W |
|  | 高温 | 600W |

（1）在低温档工作时，电路中的电流多大？（结果保留一位小数）

（2）请直接判断当开关S1断开、S2闭合时，电炖锅处于哪个档位，并求出R2的阻值．

（3）小颖对该电炖锅说明书中所标的功率值产生怀疑，她用所学知识和爸爸进行了如下实验：关掉家里的其它用电器，只让电炖锅在高温档单独工作，她观察到家中的电能表标着“1800revs/（kW•h）”，且在1min内电能表的转盘转了15转。请帮助她计算出电炖锅在高温档工作时的实际功率，如与额定功率有差异，试写出一种可能原因。

【答案】（1）0.9A  （2）121Ω   （3）500W   实际电压偏低

【解析】

试题分析：（1）根据P=UI 可得

（2）由 可知，电路接入电阻越大，电功率越小；电阻越小，电功率越大。

当只闭合S1时，R1接入电路，电阻最大，功率最小低温档。

当只闭合S2时，R2接入电路，R2<R1，电功率较大中温档。

当S1、S2都闭合时，R1、R2并联，总电阻最小，功率最大处于高温档。

闭合S2时处于中温档，由铭牌可知，R2的功率为400W，

（3）利用电能表侧电能

电炖锅的实际功率

实际功率小于额定功率，可能是实际电压小于额定电压，或者可能是电能表测量电能误差较大。学*科网

【考点定位】电功率 电能的测量

5、【2016·揭阳卷】（7分）如图所示为某电烤箱的铭牌，图2虚线内所示是电烤箱内部的简化电路图。R1和R2均为电热丝，电烤箱开关接1时是低温档，接2时是高温档。求：

（1）电路中R1和R2的阻值。

（2）如果实际电压只有200V，则电烤箱在高温档工作10分钟所消耗的电能是多少。（最后结果保留整数）

【答案】（1）44Ω；66Ω；（2）545454J

【考点定位】欧姆定律；电功率

6、【2016·广东卷】（6分）如题20图所示是某品牌电炖锅的内部简化电路图，电炖锅上有1000 W和400 W两档功率，档位可自动调节。其工作过程是：按下开关，自动选择1000 W档将汤煮至100 ℃，然后自动跳至400W档进行保温慢炖。设汤的初温为20℃，质量为3kg，汤的比热容为4.0×103 J（kg·℃）。

求：（1）若电炖锅将汤从初温加热至100 ℃耗时20 min，在此过程中汤吸收的热量是多少？电炖锅的效率是多少？

（2）R1的阻值是多少？

（3）电炖锅进入保温慢炖时，开关S会自动跳至“a”或“b”哪个位置？试说明理由。

【答案】（1）9.6×105J；80%（2）48.4Ω（3）b ；功率小
【考点定位】电热综合问题

7. 【2015•泉州市】如图27甲是某品牌电压力锅，图乙所示是它的简化电路图。R1、R2是定值电阻，闭合开关S1，开关S2与触点b接通，电压力锅处于加热状态，此时电压力锅的功率P1=1000W，通过R1的电流为I1；当锅内的气压达到设定值时，S2自动与触点b断开并与触电a接通，S1仍闭合，电压力锅处于保压状态，此时电压力锅的功率为P2，通过R2的电流为I2。图28是表示做好某次饭的过程中，电压力锅从加热到保压消耗的电功率与时间的关系。已知I1=5I2。求：

（1）电压力锅处于加热状态时，通过电阻R1的电流。

（2）电压力锅处于保压状态时的功率P2 。

（3）用电高峰期，电路的实际电压为210V，电压力锅做好同样一次饭，处于加热过程实际需要的时间。（不考虑能量损失）

【答案】（1）4.55A；（2）200W；（3）659s

【考点定位】物理与生活

8．【2015•厦门市】（8分）超高压水刀是一种新技术产品，一般由水泵、射流发生装置、工作机构等组成。它将普通水经过多级增压后，通过一个极细的喷嘴喷出一道高速“水箭”，可以对坚硬物体实施切割，如图25所示。某超高压水刀喷嘴横截面积S=5×10-8m2，喷水速度v=800m/s，高速“水箭”对该切割面的压强p=300MPa。已知水泵电机功率P=20kW，水的密度ρ=1.0×103kg/m3。求：

（1）水刀正常工作1min消耗的电能；

（2）高速“水箭”对切割面的压力；

（3）每秒钟从喷嘴喷出的水的质量；

（4）水刀的效率。

【答案】（1）1.2×106J   （2）15N  （3）4×10-2kg   （4）60%

【解析】

试题分析：（1）根据电能公式得：W=Pt=2.0×104W×60s=1.2×106J。

（2）根据压强公式得F=pS=3×108Pa×5×10-8m2=15N

（3）每秒从喷嘴喷出水的体积：V=Svt=5×10-8m2×800m/s×1s=4×10-5m3

喷水的质量m=ρV=1.0×103kg/m3×4×10-5m3=4×10-2kg

（4）水刀的效率：P1=W/t=Fv=15N×800m/s=12000W=12kW

η=P1/P×100%=12kW/20kW×100%=60%

【考点定位】电能  压强  密度 效率计算

9.【2015•佛山市】把标有“2.5V   2W”的两个小灯泡并联到2.5V的电路中，两个小灯泡同时工作10min。求：

（1）通过每盏灯的电流时多少？

（2）两盏灯总功率是多少？它们10min消耗的总电能是多少？

【答案】（）0.8A   （2）4W  2400J

【考点定位】电功率计算

10.【 2015•广东省】(6分)已知小汽车的总质量为1500kg，该车以30m/s的速度作水平匀速直线运动，行驶了180s，汽车在行驶过程中受到的阻力为车重的0.16倍（g=10N/kg）求：

⑴小车行驶的距离。

⑵在此过程中汽车的牵引力和功率。

【答案】（1）5400m  （2）72000W
【解析】
试题分析：初中计算题的分析方法是：先认真审题，把重点画上记号，把物理量圈起来并把符号写在旁边，注意用角标进行区分，如果不是国际主单位要进行单位换算。再从问题入手进行分析，写出公式。已知：

，（1）要求小车行驶的距离用到的公式是，而题中的速度和时间都是已知的。（2）因为汽车作水平匀速直线运动，所以受力平衡。汽车行驶过程中的牵引力与受到的阻力二力平衡。汽车的功率可用公式直接求出，也可先用公式求出汽车做的功，再用公式求出。解析过程见答案。

【考点定位】速度的计算，功，功率的计算

11.【 2015•广东省】（7分）题20图是某款有加热和保温功能的电热饮水机电路原理图，机内有温控开关S0.该饮水机的部分参数已知：额定电压为220V，加热时的总功率为880W，保温时的功率为40W，R1、R2为加热电阻丝。（假设它们的阻值不变）求：（计算结果若不能整除，保留一位小数）

（1）当S和S0闭合时，饮水机处在什么状态？此时电路的总电流是多大？

（2）在加热状态下，电阻丝R1的阻值为多少？

（3）傍晚用电高峰期，若实际电压只有200V时，饮水机加热的实际总功率是多大？

【答案】（1）加热W；4A    （2）57.6Ω  （3）727.3W

【考点定位】功率的计算

12.【2015•广州市】（1）电热水壶的电阻R两端的电压为 220V，加热功率1100V，求通过R的电流是多少？R的阻值为多少？（2）体积为1×103m3的水质量是多少？这些水从30℃加热到80℃要吸收多少的热量？

图 22 的电热水壶有两个开关 S1、S2，水达到100℃时沸腾了一会之后壶内积聚了大量水蒸气使S1自动断开，停止加热；若某种原因使S1不能断开，水会烧干直至壶的温度升高到125℃时S2自动断开，才停止加热。

（3）为实现上述功能，应采用图 23 中的哪幅电路图？

（4）若壶盖未合上，水会一直沸腾但不断电 ，这是因为壶内的水蒸气量不足导致哪个开关无法自动断 开？ ________________________________水烧干之前，为什么壶的温度不会达到 125℃？__________

【答案】（1）44W；（2）2.1×105J；（3）A；（4）S1

【考点定位】 电热的计算

13．【2016·泉州卷】如图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1=20Ω，闭合开关S后，电流表A的示数为0.6A，电流表A1的示数为0.2A．求：

（1）R1两端的电压；

（2）R2的阻值；

（3）电路消耗的总功率．

【答案】（1）R1=4V；（2）R2=10Ω；（3）P=2.4W

【考点定位】欧姆定律的应用，电功率的计算

14．【2016·泉州卷】小强就爱买了一个自动电热水壶，其铭牌如下表，小强装了1L的水，加热6min后把水烧开，水壶自动断电．已知大气压为1个标准大气压，家庭电路电压为220V，电热水壶的电阻不变，水的初温为20℃，c水=4.2×103J/（kg•℃），ρ水=1.0×103kg/m3．求：

（1）这壶水吸收的热量；

（2）电热水壶的热效率；

（3）在用电高峰期，电路中的实际电压降为198V时，电热水壶的实际功率．

| 自动电热水壶 |
| --- |
| 型号 | WL100F |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 额定功率 | 1100W |
| 容量 | 1L |

【答案】（1）3.36×105J；（2）84.8%；（3）891W
【解析】

（1）由得，水的质量：m=ρ水V=1.0×103kg/m3×1×10﹣3m3=1kg；水升高到100℃吸收的热量Q吸=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×1kg×=3.36×105J；

（2）由得，电热水壶在6min消耗的电能为W=Pt=1100W×6×60s=3.96×105J；

所以电热水壶的热效率为；

（3）由得，电热水壶的电阻；当电压为198V时，实际功率为。

【考点定位】电功与热量的综合计算

15．【2016·三明卷】（8分）如图15所示的电路中，电源电压保持6V不变，电流表使用0～0.6A的量程，滑动变阻器R＇上标有“20Ω 1A”的字样，纯电阻元件及的阻值为8Ω。闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，当电流表的示数为0.4A时，求：

（1）元件R两端的电压；

（2）电路消耗的总功率；

（3）元件R的内部是由两个定值电阻R1、R2连接组成的，其中R1=40Ω，则通过R2的电流是多少?

（4）为了保证电路安全，滑动变阻器允许连人电路的阻值变化范围是多大?

【答案】（1）3.2V；（2）2.4W；（3）0.32A；（4）2Ω～20Ω

【考点定位】欧姆定律；电功率；滑动变阻器

16．【2016·漳州卷】如图所示，L是“12V  36W”的灯泡，R1是阻值为30Ω的定值电阻，R2是最大阻值为20Ω的滑动变阻器，电源电压和灯泡电阻均不变，求：

（1）灯泡的阻值；

（2）开关S、S1均闭合，滑片P移到最左端时，灯泡恰好正常发光，求此时通过R1的电流；

（3）闭合开关S，断开开关S1，求在滑片P移到最右端，电路消耗的总功率及通电1min灯泡消耗的电能．

【答案】（1）4Ω   （2）0.4A   （3）60J

【解析】

（1）由P=可得，灯泡的阻值：

电路消耗的总功率：P=UI=12V×0.5A=6W；

通电1min灯泡消耗的电能：W=I2RLt=（0.5A）2×4Ω×60s=60J。

答：（1）灯泡的阻值为4Ω；（2）通过R1的电流为0.4A；（3）闭合开关S，断开开关S1，求在滑片P移到最右端，电路消耗的总功率为6W；通电1min灯泡消耗的电能为60J。

【考点定位】欧姆定律的应用   电功的计算   电功率的计算

17．【2016·河源卷】如图甲是某款电热水龙头．即开即热、冷热兼用．图乙是它的原理电路图R1、R2为电热丝．通过旋转手柄带动开关S接通对应的电路，从而实现冷水、温水、热水之间切换．有关参数如表．不考虑温度对电阻丝值的影响，请回答下列问题：

（1）开关与1、2接触时，水龙头放出的水是       （填“温”、“热”）水，此时电路中的电流多大？

（2）水龙头放热水时，正常工作50s，消耗的电能是多少？

（3）R2的电阻值多大？

| 产品名称 | 即热式热水龙头 |
| --- | --- |
| 应用场所 | 厨房、卫生间 |
| 额定功率 | 温水 |
|  | 热水 |
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 防触电类型 | Ⅰ类（最高等级） |

【答案】（1）温；10A（2）1.65×105J；（3）R2= 44Ω
【考点定位】电功与热量的综合计算，欧姆定律的应用

18.【2015•揭阳市】（7分）如图所示，电源电压为12V，并且保持不变，滑动变阻器R的最大阻值为20Ω，小灯泡L上标有“6V 3W”字样.（设灯泡的电阻不变）

（1）当S闭合，要使灯泡正常工作，滑动变阻器接入电路中的阻值为多大？

（2）闭合S，调节滑动变阻器，求通电10min电路消耗的最少电能是多少？

【答案】（1）12Ω（2）2700J

【考点定位】欧姆定律；电功的计算

# Text boxes

D．用不绝缘的医用胶布包扎电线破损处

C．发生电器火灾时，立即切断火场电源

B．睡前拔掉电热毯电源

- 拔下电源插头，搬动电器