## Slide 1
串并联电路的识别
咸安区马桥中学 金良华
北师大版九年级物理

## Slide 2
【学习目标】
知道串联电路、并联电路特点，
能正确区分电路的连接类型
部分初中生开始学电学后，由于看不懂电路图，慢慢就会对物理产生反感，成绩越来越差。正确识别串、并联电路是初中电学学习的重要基础，也是电学学习的难点。本节课我将介绍识别串、并联电路的5种方法，期待能提高学生分析电路图的能力，为以后电学部分的学习打下坚实的基础。
【设计意图】

## Slide 3
一、定义法：
把用电器逐个顺次连接（首尾相接）是串联。如图1
把用电器并列连接（首首相连，尾尾相连）在电路的两点间是并联。如图2
串并联电路的识别

## Slide 4
如图3、电流从电源正极出发流经各用电器回到电源负极，电流始终只有一条路径是串联。
如图4、电流在某处（节点）分为几条支路，每条支路上至少有一个用电器，电流有分有合，是并联。
串并联电路的识别
图3
图4
二、电流路径法：

## Slide 5
我不亮了
相互影响则两灯泡串联
Ｌ1
Ｌ2
我不影响啊
互不影响则两灯泡并联
串并联电路的识别
四、拆除法：

## Slide 6
拆掉L1
拆掉L2
拆掉L3
串并联电路的识别
四、拆除法：
L1、L2、L3互不影响，
所以三者是并联的。

## Slide 7
五、滑动法 （自己总结的小方法）
在用电器A两端用笔（熟了的话也可以直接假想）沿导线滑动
不经过任何用电器（电流表不算用电器）就能滑到电源的两极，则此用电器和其它用电器是并联的。
经过某一用电器B（电压表视为中断）才能滑到电源的两极，则此用电器与B是串联的。
串并联电路的识别

## Slide 8
串并联电路的识别
五、滑动法

## Slide 9
以上五种方法各有特点，在判断电路的连接方式时，每种方法都是适用的。在具体运用这些方法的时候，同学们还需就问题的复杂程度及自身掌握情况选用适当的方法进行判断。
小 结

## Slide 10
同学们，再见！