## Slide 1: 第五章 透镜及其应用 第5节显微镜和望远镜
义务教育教科书 物理 八年级 上册

## Slide 4: 望远镜的档案
发明地：荷兰
发明时间：16世纪
发明者：
……
伽利略（意大利科学家）
牛顿（英国物理学家）
……

## Slide 6: 显微镜的档案
发明地：荷兰
发明时间：16世纪末期
发明者：
伽利略（意大利科学家）
列文虎克（荷兰商人）
……

## Slide 7: 一、显微镜
1．基本构成：
（1）物镜：靠近物体的透镜，相当于一个凸透镜。
（2）目镜：靠近眼睛的透镜，相当于一个凸透镜。
（3）载物台：承载被观察物体。
（4）反光镜：
  光强时用平面镜；
  光弱时用凹面镜。

## Slide 8: 2．显微镜的原理
物镜
目镜
第1次物镜成倒立、放大、实像。
（相当于投影仪）
第2次目镜成正立、放大、虚像。
（相当于放大镜）
通过显微镜得到倒立、放大的虚像。
显微镜放大倍数=物镜放大倍数×目镜放大倍数。
F物
F目
F目

## Slide 9: 3．显微镜的发展
R.胡克在17世纪中期制做的复式显微镜
19世纪中期的显微镜
20世纪初期的显微镜

## Slide 10
切片显微镜
解剖显微镜

## Slide 11
用USB接口的显微镜修检测手机主板

## Slide 12
手术显微镜
扫描电子显微镜
透射电子显微镜

## Slide 13
电子显微镜

## Slide 14: 二、望远镜
开普勒望远镜 （折射式天文望远镜）
1．基本构成：
  目镜和物镜都是凸透镜

## Slide 15: 2．望远镜的原理：
第1次物镜
成倒立、缩小、实像。
（相当于照相机）
第2次目镜
成正立、放大、虚像。
（相当于放大镜）
通过望远镜后，得到倒立、缩小的虚像。
物镜
目镜
F物
F目

## Slide 16
全球最大单镜面光学望远镜

## Slide 17: 哈勃空间望远镜
为什么望远镜物镜的凸透镜镜片直径很大？
答：为了会聚更多的光线。

## Slide 18: 中国天眼
500米口径球面射电望远镜

## Slide 19: 通过望远镜看到的像的大小跟什么有关系？
视角！

## Slide 20: 3．视角
a
a
（1）定义：
  物体对眼的光心所张的角的大小。
视角受什么因素影响？

## Slide 21: （2）影响视角的因素
视角大
a
视角小
a
①视角与物体大小有关
物距相同时，物体大，
则视角大，感觉大。

## Slide 23: ②视角与物体远近有关
视角小
视角大
a
a
物体大小相同时，物体近，
则视角大，感觉大。

## Slide 26: 广阔无垠的宇宙

## Slide 27: 三、探索宇宙
伽利略望远镜
地心说VS日心说
伽利略首次用望远镜观测太空，支持了哥白尼和布鲁诺的“日心说”。
又观测到了木星的卫星，太阳黑子和月球上的环形山。

## Slide 28: 第5节显微镜和望远镜 小结
一、显微镜
显微镜=投影仪+放大镜
二、望远镜
望远镜=照相机+放大镜
影响视角的因素：
物体大小、物体远近
三、探索宇宙
日心说

## Slide 29
 | 物镜的作用 | 目镜的作用 | 增大视角的方法
显微镜 |  |  | 
望远镜 |  |  | 
使被观察的物体成一个倒立、放大实像
把物镜成的实像，再次放大成虚像
把物体的像放大
使远处的物体在焦点附近成倒立、缩小、实像
把物镜成的实像，再次放大成虚像
把物体的像移近
把物体的像放大
比较显微镜和望远镜

## Slide 30
1.显微镜镜筒两端各有一组_______，靠近眼睛的叫__________，靠近被观察物体的是__________ 。
2.用显微镜观察物体时，物镜对物体所成的像是一个放大的__________像（“虚”或“实”），道理就像__________的镜头成像一样，目镜的作用则像一个__________再次对这个像成放大的__________ （“虚像”或“实像”）。
3.望远镜的物镜的直径比我们眼睛的瞳孔大得多，是为了________________________________ 。
凸透镜
目镜
物镜
实
投影仪
放大镜
虚像
巩固练习
会聚更多的光使所成的像更加明亮

## Slide 31
4.望远镜物镜的作用是使远处的物体在焦点附近成__________像（填“虚”或“实”），这个像是__________ （填“放大的”或“缩小的”），道理就像__________的镜头成像一样，目镜的作用则像一个__________用来把这个像放大。
5.把天文望远镜安置在大气层外，是为了_______________________________________ ____________________________ 。
实
缩小的
照相机
放大镜
免受大气层的干扰，得到更清晰的天体照片

## Slide 32
关于望远镜，下列说法正确的是（ ）
A．望远镜的物镜能将远处的物体放大，所以我们才能看清远处的物体
B．望远镜的物镜远处的物体在焦点附近成虚像
C．我们能看清物体，是因为它对我们眼镜所成的视角较小
D．天文望远镜的物镜的口径做大，有利于观察到较暗的星体
答案：D

## Slide 33
为什么显微镜的目镜焦距长，物镜焦距短？
分析：显微镜是投影仪加放大镜。显微镜的镜筒长度有限，物镜需要把标本折射成放大的实像，还需要离标本近一点使得成象可以明亮些，因此需要把物镜的焦距做得短一些；而目镜的焦距长一点，可以保证经物镜折射后的实像落在目镜的焦距之内，以形成再次放大后的虚像。

## Slide 34
为什么望远镜目镜焦距短，物镜焦距长？
分析：望远镜是照相机加放大镜。望远镜的前面物镜是直径大、焦距长的凸透镜；后面的目镜是直径小焦距短的凸透镜。
物镜把来自远处景物的光线，在它的后面汇聚成倒立的缩小了的实像，相当于把远处景物一下子移近到成像的地方。而这景物的倒像又恰好落在目镜的前焦点处，这样对着目镜望去，就好象拿放大镜看东西一样，可以看到一个放大了许多倍的虚像。这样，很远很远的景物，在望远镜里看来就仿佛近在眼前一样。焦距长说明物镜的离目镜远，就能够更大的放大更远的景物。

## Slide 35
为什么天文望远镜的物镜做得很大，而目镜却做得很小，而且焦距很短？
答案：物镜做得很大，可以会聚更多的光，成像更明亮。为了尽可能增大视角，要提高目镜放大倍数。凸透镜焦距越小，放大倍数越大。另外目镜焦距越短，物距成实像越接近目镜，就会有更多的光线进入目镜，像就会越明亮清晰。

## Slide 36: 想想做做
把放大倍数较大（焦距较短）的凸透镜放在靠近眼镜的位置时，远处物体看上去变大了；两个放大镜的位置对调以后，远处物体看上去变小了。
为了使远处的物体看得更清楚，就要使物体放大，所以要用两个焦距不同的放大镜。如果两个放大镜焦距相同，就没有放大作用了。

## Slide 37: 显微镜的发明
最早的显微镜是16世纪末期在荷兰制造出来的。发明者可能是一个叫做札恰里亚斯·詹森的荷兰眼镜商，或者另一位荷兰科学家汉斯·利珀希，他们用一个凹镜和一个凸镜制作了简易的显微镜，但并没有用这些仪器做过任何重要的观察，没有发现显微镜的真正价值。
后来有两个人开始在科学上使用显微镜。第一个是意大利科学家伽利略。他通过显微镜观察到一种昆虫后，第一次对它的复眼进行了描述。第二个是荷兰亚麻织品商人安东尼·凡·列文虎克（1632年-1723年），他自己学会了磨制透镜。他第一次描述了许多肉眼所看不见的微小植物和动物。

## Slide 38: 望远镜的发明
最早的望远镜是折射式单筒望远镜，据说是在十七世纪（1570年前后）由一位荷兰小镇的眼睛店主Lippershey发明的。一天，他为检查磨制出来的透镜质量，把一块凸透镜和一块凹镜排成一条线，通过透镜看过去，发现远处的教堂塔尖好象被拉近变大了，于是他在无意中发现了望远镜的秘密。1608年他为自己制作的望远镜申请专利，并遵从当局的要求，造了一个双筒望远镜。但是，还有许多人自称是望远镜的发明者，基本上只是滥竽充数。但是在那之后，伽利略对望远镜加以改进，并将之应用于天文观测，后人曾一度认可伽利略是望远镜的发明人。后来牛顿又发明了反射式望远镜。

## Slide 40
用显微镜观察人体口腔上皮细胞时，甲、乙两位同学在视野中看到如下图所示的物像。
（1）物像位置调节较好的是_______同学。
（2）为使另一位同学也能获得较好的观察效果，我们建议他把装片向______（选填“左”或“右”）移动。
答案：（1）乙 （2）左