## Slide 1
第十章 机械与人
第1节 杠杆的平衡条件

## Slide 2
用多大的力？
用什么撬？

## Slide 5: 找相同点？

## Slide 6
1、定义：在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒。
一、认识杠杆
2、杠杆可以弯曲。

## Slide 7
3、杠杆五要素：
支 点：
杠杆可以绕其转动的点O。
动 力：
使杠杆转动的力F1。
阻 力：
阻碍杠杆转动的力F2。
F1
F2
l1
o
l2
Γ
Γ
动力臂：从支点O 到动力F1作用线的距离L1。
阻力臂：从支点O 到阻力F2作用线的距离L2。

## Slide 19
二、力臂的寻找
F2
L2
F1
L1

## Slide 20
（1）找点：找杠杆支点
（2）画线：分别画出动力和阻力作用线（不够时虚线延长）
（3）点到线引垂线：从支点向动力作用线和阻力作用线画垂线（不够用虚线延长）
（4）加括号，加垂足，加符号
L1

## Slide 21
（1）找点
（2）画线
（3）引垂线
（4）标注
F2
L2
F1
L1

## Slide 30
左偏向右调
右偏向左调

## Slide 32
只有3个钩码时，应挂在哪里能使杠杆平衡？

## Slide 34
三、杠杆平衡条件
动力 × 动力臂＝阻力 × 阻力臂
F1 × L1 = F2 × L2
＊阻力阻力臂不变时，动力臂越长，动力越小。

## Slide 35
1、调平衡时：
左偏右调，右偏左调
2、平衡状态包括：水平（倾斜）静止、匀速转动
3、实验前调节水平平衡：为了消除杠杆自身重力影响
实验过程中调节水平平衡：是为了方便测力臂

## Slide 36
4、动力与阻力的方向可以相同，也可以相反。
5、动力与阻力可以在支点的同侧，也可以在异侧。

## Slide 37
为什么手把做得很长？

## Slide 38
四、杠杆三种类型
1、省力杠杆特点
动力臂大于阻力臂
（L1 > L2）
动力小于阻力
（F1 < F2）
省力费距离

## Slide 41
*常见省力杠杆：
羊角锤
开瓶器
老虎钳
树枝剪
独轮车
侧刀
核桃夹
撬棒
动滑轮

## Slide 42
理发剪的刀刃为什么那么长？

## Slide 43
2、费力杠杆特点
L1 < L2
F1 > F2
费力省距离

## Slide 48
F
O

## Slide 49
*常见费力杠杆：
镊子
筷子
钓鱼竿
船桨
食品夹
理发剪
笤帚
面包夹

## Slide 50
3、等臂杠杆特点：
L1 = L2
F1 = F2
不省力也不费距离
*既省力又省距离的杠杆不存在

## Slide 51
*常见等臂杠杆：天平、定滑轮

## Slide 52
思考：如图所示，分别沿力F1、F2、F3的方向用力，使杠杆平衡，则三个力中最小的是？
F3
F1
F2
O
F2
F1
F1
F2
O
L1
L3
L2

## Slide 53
2、力臂最长：支点与力作用点的连线
1、找最小力：
先找最长力臂
五、最小力问题
L最长
F最小
3、最小力方向垂直于最长力臂

## Slide 54
在杠杆末端画出使杠杆平衡的最小力方向？

F最小

## Slide 55
例：两小孩坐在跷跷板上恰好水平平衡，此时（ ）
A.两小孩的重力一定相等
B.两小孩到支点的距离一定相等
C.两小孩的力臂一定相等
D.小孩的重力与各自到支点的距离的乘积相等
D

## Slide 56
例：下列关于杠杆的说法中，正确的是（ ）
A.支点总位于动力作用点与阻力作用点之间
B.动力臂越长，总是越省力
C.动力臂与阻力臂的比值越大，就越省力
D.动力作用方向总是与阻力作用方向相反
C

## Slide 57
例：下列关于杠杆的一些说法中，不正确的是( )
  A.杠杆必须是一根硬棒 B.力臂一定在杠杆上
  C.动力臂就是支点到动力作用线的距离 D.当力的作用线通过支点时，力臂为0
B

## Slide 58
例：如图所示，杠杆挂上钩码后刚好平衡，每个钩码的质量相同，在下列情况中，杠杆还能保持平衡的是（ ）
  A.左右钩码各向支点移一格
  B.左右各减少一个钩码
  C.左右各减少一半钩码
  D.左右各增加两个钩码
C