## Slide 1: 第十二章 简单机械

## Slide 2
一根硬棒在力的作用下如果能绕着
固定点转动，这根硬棒就叫做杠杆。
注意：硬棒可以是直,也可以是弯曲的,即硬棒可以是各种各样的形状。
杠杆

## Slide 3
支点
杠杆绕着转动的固定点，用O表示。
动力
促使杠杆转动的力，用F1表示。
动力臂
从支点到动力作用线的距离，用l1表示。
阻力
阻碍杠杆转动的力，用F2表示。
动力与杠杆转动方向相同。
阻力与杠杆转动方向相反。
阻力臂
从支点到阻力作用线的距离，用l2表示。

## Slide 4
F1
F2
l1
l2
O
力臂的画法

## Slide 5
试一试：画出图中杠杆各力的力臂。
F1
F2
l1
l2
F1
F2
l1
O
l2
O

## Slide 6
杠杆示意图的作法
l1
F1
l2
F2
Ｏ
∟
∟

## Slide 7
画出下图杠杆的支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂

## Slide 8
画出下图杠杆的支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂
F1
F2
L1
L2
O
F1
F2
L1
L2
O

## Slide 9
杠杆的平衡条件
当杠杆在动力和阻力的作用下静止时，或做缓慢地匀速转动时，我们说杠杆平衡了。
在杠杆的使用中，杠杆的平
衡状态是一种非常重要的状态。
杠杆在满足什么条件时才会平衡？

## Slide 10
设计实验：当杠杆平衡时，分别测出动力F1、阻力F2，动力臂l1、阻力臂l2。并多次改变力和力臂，获取多组数据，从而分析总结出杠杆的平衡条件。
实验器材：
带等分刻度的均质木尺、钩码、铁架台、弹簧测力计。

## Slide 11
实验操作：
（1）调节平衡螺母，使杠杆水平平衡。
（2）杠杆两端挂上不同数量的钩码，移动钩码的位置，使杠杆水平平衡。
目的：使杠杆的重力作用线通过杠杆支点，避免杠杆自身重力
对杠杆平衡的影响。
目的：保证力臂沿着杠杆，便于测量力臂。
（3）将动力F1、阻力F2、动力臂l1、阻力臂l2记录表格中。
调节方法：杠杆哪端高，就向哪端调节平衡螺母。

## Slide 12
（4）改变阻力和阻力臂的大小，相应调节动力和动力臂的大小，再做几次实验。
（5）在杠杆的一侧挂上钩码作为阻力，通过在其他位置上用弹簧测力计拉住杠杆的办法使杠杆平衡。将动力F1、阻力F2、动力臂l1、阻力臂l2记录表格中。
目的：使实验结论具有普遍性。

## Slide 13
探究：杠杆的平衡条件
杠杆平衡时，动力×动力臂=阻力×阻力臂。
次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/m | 阻力F2/N | 阻力臂l2/m
1 | 1 | 15 | 3 | 5
2 | 2 | 10 | 2 | 10
3 | 3 | 10 | 2 | 15
4 | 2 | 20 | 4 | 10
…… |  |  |  | 
×
×
=

## Slide 14
杠杆平衡的条件
当杠杆平衡时： F1×L1＝F2×L2
或
F1
L1
F2
L2
＝
上式表明：动力臂L1是阻力臂L2的几倍，动力F1就是阻力F2的几分之一。

## Slide 15
生活中的杠杆
若l1＞l2，则F1 F2
若l1＝l2，则F1 F2
若l1＜l2，则F1 F2
＞
＝
＜
省力杠杆
等臂杠杆
费力杠杆
判断杠杆的类型，实际就是比较动力臂和阻力臂的大小。

## Slide 16
若克服的阻力较大时，要用省力杠杆，但费距离。
省力杠杆

## Slide 17
若克服的阻力较小时，要用费力杠杆。
费力省距离，
能使工作快捷。
费力杠杆

## Slide 18
比较下列杠杆的动力臂和阻力臂的大小

## Slide 19
最大力臂——最小的力
杠杆上离支点（O）最远的点(A)作为作用点，且力的方向与OA垂直，此时所施加的力最小。
F最小
l最大
┴

## Slide 20
如右图所示，在C点用力把桌腿A抬离地面时，桌腿B始终没有移动，请在C点画出最小作用力的示意图。
F

## Slide 21
定滑轮：轴不随轮动。
实质：等臂杠杆。
结论：使用定滑轮不省力，不省距离；但可以改变力的方向。
定滑轮

## Slide 22
动滑轮：轴随轮动。
实质：动力臂是阻力臂两倍的杠杆。
结论：使用动滑轮可以省力；但费距离，且不改变力的方向。
动滑轮

## Slide 23
O
G
l1
l2
F
O
G
l1
l2
F
动力作用在轮上，省力但费距离
动力作用在轴上，费力但省距离
F=
G+G动
2
F=
2G+G动
动滑轮的两种用法
F
G动
G
G动

## Slide 24
3段绳子承担
2段绳子承担
5段绳子承担
4段绳子承担
绳子的开始端挂在定滑轮上，物重由偶数段绳子承担。
绳子的开始端挂在动滑轮上，物重由奇数段绳子承担。
滑轮组的连接规律

## Slide 25
若不计滑轮与轴间的摩擦及绳重。
G
G+G动
F
F
F
匀速提升物体时
G
F
G
F
G
G+G动
F
F
2F=G+G动
3F=G+G动
滑轮组的受力分析

## Slide 26
3段绳子承担
2段绳子承担
5段绳子承担
4段绳子承担
结论：
滑轮组的数量关系

## Slide 27
F
G
F
G
滑轮组的连接方法
F
G
F
G
n=2
n=3
n=4
n=5

## Slide 28
轮轴和斜面
由具有共同转动轴的大轮和小轮组成。
轮轴
动力臂大于阻力臂 —— 省力杠杆
可以连续转动的杠杆。
O
F
G
l1
l2

## Slide 29
生活中的轮轴
门的把手
单车的踏板
螺丝刀

## Slide 30
斜面
斜面也是一种简单机械，使用斜面能够省力。

## Slide 31
变形的斜面

## Slide 32
有用功和额外功
对砂子做功
对空桶做功
克服自身重力做功
并不需要做但又不得不做的功
对人们有用必须做的功
3m
3m
他的目的是：
把沙子运上三楼
用水桶提沙子上楼
有用功
额外功

## Slide 33
1. 有用功（W有）：为了达到工作目的，必须做的功。
2. 额外功（W额）：为了达到工作目的，并非我们所需要但又不得不做的功。
3. 总功（W总）：动力所做的所有功。
即有用功与额外功的总和。
W总 = W有 + W额

## Slide 34
机械效率
在使用机械工作时，有用功在总功中所占的比例越多越好。它反映了机械的一种性能，物理学中表示为机械效率。
定义：有用功跟总功的比值。
公式：
使用任何机械都不可避免地要做额外功，有用功总是小于总功，所以机械效率总是小于1的。机械效率通常用百分比表示。

## Slide 35
F
G
s
h
W有=G物·h
W总=F·s
W额外=G动·h
（不计绳重和摩擦）
利用滑轮组提升重物
s=nh

## Slide 36
忽略绳重与摩擦的影响，则机械效率：
滑轮组的机械效率在数值上等于物重与总重的比值。
滑轮组机提升重物时械效率的讨论
同一滑轮组，提升的物体越重，机械效率就越高。
提升相同的重物，所用动滑轮越轻，机械效率就越高。

## Slide 37
F
s绳
s物
f
W有=f·s物
W总=F·s绳
利用滑轮组水平拉动物体
s物=ns绳

## Slide 38
h
s
f
F
G
N
W有=G·h
W总=F·s
W额=f·s
不做功
利用斜面做功

## Slide 39
探究实验：测量滑轮组的机械效率
F
【实验原理】
【实验器材】
弹簧测力计、刻度尺、铁架台、滑轮、
细线、钩码
绳端的拉力F、___________、_________________和___________________________。
物体重G
物体上升距离h
绳自由端移动距离s
【需要直接测量的物理量】

## Slide 40
实验时拉力的方向应尽量_____________，且应在钩码____________的过程中读取拉力的大小。
竖直向上
匀速移动
注意事项：
实验过程

## Slide 41
 | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | η
1 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.27 | 74.1%7
2 | 4 | 0.1 | 11.6 | 0.3 | 0.4 | 0.48 | 83.3%
3 | 6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.69 | 87.0%
F
实验1 保持动滑轮重一定，改变钩码重力
结论：动滑轮重一定，物重越大，机械效率越高。

## Slide 42
 | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | η
1 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0.277 | 74%
2 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.32 | 62.5％
实验2 保持钩码重力一定，改变动滑轮重。
结论：物重一定，动滑轮越重，机械效率低。
F
F

## Slide 43
提高滑轮组机械效率的方法：
（1）增大物重；
（2）减小动滑轮重；
（3）减小绳重及摩擦

## Slide 44
探究：影响斜面机械效率的因素
实验时沿斜面匀速拉动木块，并在拉动中读出拉力的大小。

## Slide 45
实验次数 | 斜面倾斜程度 | 斜面材料 | 木块重力G/N | 斜面高度h/m | 有用功W有/J | 拉力F/N | 斜面长度s/m | 总功W总/J | 机械效率
1 | 较缓 | 木板 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.14 | 71.4%
2 | 较陡 | 木板 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.3 | 0.7 | 0.21 | 81%
3 | 陡 | 木板 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 85.7%
4 |  | 棉布 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.5 | 0.7 | 0.35 | 68.6%
5 |  | 毛巾 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.6 | 0.7 | 0.42 | 57.1%
实验数据

## Slide 46
斜面的机械效率与
1. 斜面的粗糙程度有关：同一斜面，拉同一物体，斜面越粗糙，拉力越大，效率越低。
2. 斜面的倾斜程度有关：粗糙程度相同，拉同一物体，斜面越陡（倾角越大），拉力越大，效率越高。
结 论