## Slide 1
将由燃料燃烧产生的高温高压气体的内能转化为机械能的机器，统称为热机。

## Slide 2
10.4 热机

## Slide 3
2.热机的种类
蒸汽机、内燃机（汽油机和柴油机）、汽轮机、喷气发动机（空气喷气发动机、火箭喷气发动机）等
将由燃料燃烧产生的高温高压气体的内能转化为机械能的机器，统称为热机。
1.热机

## Slide 4
蒸汽机
蒸汽机需要一个使水沸腾产生高压蒸汽的锅炉，这个锅炉可以使用木头、煤、石油或天然气，甚至可燃垃圾作为热源来加热，使蒸汽膨胀推动活塞做功。
蒸汽机的基本原理

## Slide 5
蒸汽火车
蒸汽船
蒸汽车
蒸汽机最大的缺点——体积太大

## Slide 6
汽轮机
喷气发动机

## Slide 7
喷气式发动机

## Slide 8
内燃机（汽油机和柴油机）

## Slide 9
内燃机：
燃料在气缸内燃烧的热机
汽缸为星型排列的老式飞机内燃机结构原理图

## Slide 10
一.汽油机
1.汽油机的构造
火花塞
汽缸
进气门
活塞
连杆
排气门
曲轴

## Slide 11: 热机的 冲程和工作循环
吸气
压缩
做功
排气
冲程：活塞从一端运动到另一端叫一个冲程。

## Slide 12: 2.四冲程汽油机的工作过程：
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程

## Slide 13: 1.吸气冲程
汽油和空气
进气门打开，排气门关闭，活塞下行，汽油和空气的混合气体从进气门吸入气缸。

## Slide 14: 2.压缩冲程
进、排气门都关闭，活塞上行，燃料混合气体被压缩，温度升高，压强增大。
机械能→内能

## Slide 15: 3.做功冲程
进、排气门都关闭，活塞下行。在压缩冲程末，火花塞产生电火花，使燃料燃烧，产生高温高压燃气，推动活塞向下运动，并通过连杆带动曲轴转动。
内能→机械能
点燃方式：点燃式

## Slide 16: 4.排气冲程
燃烧后的废气
进气门关闭，排气门打开，活塞上行，把废气排出气缸。

## Slide 17
一个工作循环：
活塞：往复 次；
曲轴：转动 周；
完成： 个冲程；
对外做功： 次；
辅助冲程：靠飞轮 来完成。
小归纳：
2
4
惯性
1
2

## Slide 18
2.一台四冲程的汽油机每分钟完成300个冲程，
则每分钟完成_____个工作循环，活塞往复运动_____次，做_____次功。
1.汽油工作时，机械能转化为内能的是_____冲程，内能转化为机械能的是______冲程，_________，_________，_________是靠飞轮的惯性完成的。每个工作循环活塞往复_____次，曲轴转动_____周。
压缩
做功
吸气冲程
压缩冲程
排气冲程
2
2
75
75
150
练习：

## Slide 19
二.柴油机
喷油嘴
进气门
活塞
连杆
排气门
气缸
曲轴
1.柴油机的构造

## Slide 20
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
2.柴油机的工作过程：

## Slide 21
 | 汽油机 | 柴油机
构造 |  | 
燃料 |  | 
吸入气体 |  | 
点火方式 |  | 
效率 |  | 
应用 |  | 
慧眼识别：
汽缸顶部有火花塞
汽油
汽油和空气的混合物
点燃式
较低，20－30％
较高，30－45％
自身笨重，如拖拉机、轮船等
自身轻巧，如汽车、摩托车等
不同点！
汽缸顶部有喷油嘴
柴油
空气
压燃式

## Slide 22
燃气内能100％：
废气带走的内能约40％ 有用机械能25％ 散热损失20％ 机械损失15％ 汽油机效率约为20％～30％ 柴油机效率约为30％～45％

## Slide 23: 想想议议？
汽油机和柴油机有哪些相同点？

## Slide 24
1．基本构造和主要部件的作用相似。
2 ．每个工件循环都经历四个冲程：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。
3 ．四个冲程中，只有做功冲程对外做功，其余三个冲程靠飞轮惯性完成。
4 ．一个工作循环中，四个冲程，活塞往复两次，飞轮转动两周，做功一次。
相同点

## Slide 25
热机效率
请阅读教材p.23科学窗，了解各个种类热机的效率。

## Slide 26
1.（2018•成都）在四冲程汽油机的工作循环中，将内能转化为机械能的冲程是（ ）
A．吸气冲程 B．压缩冲程
C．做功冲程 D．排气冲程
课堂练习:
C

## Slide 27: 2.（2018•滨州）如图所示是内燃机工作循环中的一个冲程，它是（ ） A．压缩冲程，将化学能转化成内能 B．压缩冲程，将机械能转化成内能 C．做功冲程，将内能转化成机械能 D．做功冲程，将机械能转化成内能
C

## Slide 28
3.（2017•绥化）下图是汽油机一个工作循环的四个冲程，顺序排列正确的是（ ）
A．甲乙丙丁
B．乙丙甲丁
C．丁丙乙甲
D．丁甲乙丙
D

## Slide 29
课堂小结
1.热机：内能转化为机械能的机器。
2.汽油机的四个冲程：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程，其中压缩冲程是将机械能转化为内能，做功冲程是将内能转化为机械能。
3.柴油机：原理和结构与汽油机基本相同，喷油嘴、吸气的成分和点燃方式与汽油机不同。